# 自动扶梯的作用论文摘要

##### 问：自动扶梯有什么优点?

答：1、生产率即输送能力大，人流均匀，能连续运送人员。

2、方便上下：使人们可以随时上下，不必象电梯那样需要一定的等候时间，这样自动扶梯就具有连续快速疏散大量人流的优越性。

3、占用空间少：自动扶梯不需要在建筑顶部安设机房和在底层考虑缓冲坑等，比电梯占用空间少，发生故障时，自动扶梯可做一般楼梯使用，而不象电梯那样在发生故障时，产生中断使用的弱点。

乘坐自动扶梯注意事项

要注意脚下，特别是要注意梳齿板，不要让鞋带、裙角、裤脚等卡在梳齿板与梯级之间。要注意行李，不要遗漏在电梯上，以免影响乘客通行。

如果遇到他人被卷入扶梯，需立马按下紧急停止按钮。无论上下方向，手扶电梯的一侧下方都应有红色的紧急停止按钮，按钮位置通常选择在不会被轻易触发的地方，但只要仔细留意其实比较容易找到。在非紧急情况下千万不要误按该按钮，否则突然停机也容易造成乘客摔倒、翻落或是踩踏。

- 以上内容参考 、

答：自动扶梯还具有如下几个优点：

1、使人们可以随时上下，不必象电梯那样需要一定的等候时间，这样自动扶梯就具有连续快速疏散大量人流的优越性；

2、自动扶梯不需要在建筑顶部安设机房和在底层考虑缓冲坑等，比电梯占用空间少；

3、发生故障时，自动扶梯可做一般楼梯使用，而不象电梯那样在发生故障时，产生中断使用的弱点。

自动扶梯的主要参数

1、提升高度：一般在10米以内，特殊情况可到几十米。

2、倾斜角度：一般为30°、35°。

3、速度：一般为0.5米/秒，有的梯型可达到0.65米/秒、0.75米/秒

4、梯级宽度：600毫米、800毫米，1000毫米。

5、理论输送能力：按照速度0.5米/秒计算，不同梯级宽度的输送能力相应为4500人/时、6750人/时、9000人/时。

- 6、梯级节距和牵引链节距等。

答：自动扶梯是带有循环运行梯级，用于向上或向下倾斜运输乘客的固定电力驱动设备，自动人行道是带有循环运行（板式或带式）走道，用于水平或倾斜角不大于12o运输乘客的固定电力驱动设备。自动扶梯和自动人行道都是机器，即使在非动行状态下，也不能当作固定通道使用。

自动扶梯及自动人行道是连续输送的机械设备，它与间歇运输的垂直电梯相比，具有输送能力大，能连续运送人员，不需井道，建筑上不需附加构筑等优点；但也有运送速度慢、占用水平空间大等不足.

最大输送能力关系表

梯级或踏板宽度z1

m

名义速度V

m/s

0.5

0.65

0.75

0.60

3600人/h

4400人/h

4900人/h

0.80

4800人/h

5900人/h

6600人/h

1.00

6000人/h

7300人/h

8200人/h

注1：使用购物车和行李车时将导致输送能力下降约80%。

- 注2：对踏板宽度大于1.00 m的自动人行道，其输送能力不会增加，因为使用者需要握住扶手带，其额外的宽度原则上是供购物车和行李车使用的。

- 答：优点是输送能力强轻型扶梯速度0.5米的理论运载能力是9000人/小时，速度0.65米，0.75米的运载能力就更强了，另外相对垂直梯来说事故率比较低，不会关人，造成伤害的程度比较轻。缺点是不适合高层使用，比如一栋20层的楼房如果装扶梯每层2台就需要38台，垂直梯2台就可以了，而且坐扶梯上20楼所用时间可能是垂直梯的几十倍，另外相对来说维修比较麻烦，因为扶梯结构比较紧凑维修空间小往往一个小问题就需要拆掉一大堆东西。

##### 问：生活中的自动扶梯随处可见，这种自动扶梯是如何运行的？

答：生活中的自动扶梯随处可见，连续不断的台阶踏面从顶部伸出，经过阶梯的变形之后重归平面，进入底端消失不见。自动扶梯是如何运行的？那些台阶最后都去了哪里？

第一、自动扶梯看起来神秘，但其原理并不复杂，简单来说，它就像一个履带一样在周而复始的循环。但为了形成能够站立的台阶，履带被做成了有着平台与侧面的中空三角形踏面，且底部设有滑轮，而顶部则是与另一道滑轮相连。电气运行时，滑轮在凹槽内移动，带动踏板形成平面与阶梯状两种形态。电机启动带动齿轮旋转，齿轮又带动链条是踏面在滑轮的牵引下开始循环。最后在电梯两侧装上橡胶扶手，利用独立的系统使它运转，整个电梯就可以投入使用了。

第二、不过在乘坐电梯时，经常会发现扶手竟比台阶走的快，这是为什么呢？按道理来说，扶手不是应该与台面保持同步的吗？难道是出故障了？其实这恰恰是电梯体现人文关怀的地方，这样做的主要目的就是为了安全，因为人在处于运动状态时，重心朝前会更安全，一旦发生意外，人体也能更容易做出反应。将扶手的速度调快一点，乘客在乘坐时身体会不自觉的往前倾，从而保证自身的稳定。但假如扶手速度之后，人的手臂在向后移动时，会因为生理结构而使关节被锁，导致不能及时松手，再加上扶手的摩擦力较大，乘客在上升过程中，胳膊与身体的差距越来越大，重心后移且不稳，很容易就会发生后轻跌倒的情况。

- 第三、所以为了保证安全，在自动扶梯的国家安全标准中还专门设置有扶手带要比梯级快零到2%的内容。最后，在电动扶梯上，像扶手带这样的人性设计还有很多，例如每个踏面周围画着的黄色区域线，它不仅能使台阶一目了然，还能提醒人们站在此范围内会更安全。再者，电梯周围的一圈毛刷，它并不是让人们用来刷鞋的，而是在你太过靠近边缘的时候，从触感上提醒你往中间移动的一种方法。当然，它的作用也不止这些，阻挡异物卡进电梯侧边的缝隙里显然用处更大。

- 答：是通过机械原理进行运行的，其中的奥妙多数人不知道。

- 答：第1点这种自动的福利他是有特殊的一种动力带动的，第2点就是你坐上去的时候它就会自动的运转，有这种感知的系统，非常的方便。

- 答：自动扶梯是由两组传送带进行运行的，现在的人去商场马上找自动扶梯唯恐走楼梯

##### 问：自动扶梯和电梯在城市轨道交通车站中设置有什么作用

答：更便捷，加大了车站的可承载人流量

自动扶梯在车站作为相对来说更常用的上下行交通工具

- 电梯更多的是为伤残人士，老弱或儿童，还有随身物品较多的人考虑~

本文来源: https://www.lw70.cn/article/3abac4abeab536151c61192a.html