# 高盐水处理工艺研发调研报告

##### 问：曹妃甸海水淡化工厂的高浓度盐水是如何处理的？

答：所谓淡化之后的盐，主要以回流到海中的浓盐水体现，没有形成常规意义上的干盐。即使是浓盐水，也不过含盐浓度比处理前提高一倍左右（6%左右），多级处理的，浓度高些。

海水淡化技术想必大家都听过，由于现在的淡水资源紧缺，将海水淡化处理成为可饮用的桥禅顷淡袭空水资源技术是目前的主流。

海水盐度是指海水中全部溶解固体与海水重量之比，通常以每千克海水中所含的克数表示。海水含盐量是海水的重要特性，也是研究海水的物理过程和化学过程的基本参数之一。海洋中发生的许多现象和过程，常与盐度的分布和变化有关，因此海洋中盐度的分布及其变化规律的研究，在海洋科学上占有重要的地位。

海水淡化设备

近几年，海水淡化厂数量急剧增加，大量浓盐水被直接排入海域，导致受纳海域盐度升高。如果海水盐度过高就会形成“死海”。目前主要海洋污染物仍是城市污水、工业废水、农业废水，但就目前淡水匮乏程度和海水淡化发展速度来计算，未来海水淡化中的浓盐水直排如海在一定程度上也会造成部分流通差的海域的污染，严重的还会造成“死海”。

针对这一问题，国际上很多学者已经开始做大量的研究工作，而目前国内关注度还较低，虽然中国与各级高校和科研机构、相关海洋保护区管理部门等已经开展合作敏陆，但其合理的排放标准与回用方法仍未完全普及落实，开展海洋保护工作，传播海洋生态文明，为实现海洋健康及人类与海洋共荣的可持续发展之路持续努力。

- 如今海水淡化设备在海岛、船舶以及岛屿等领域应用都十分广泛。

- 答：海淡剩下的高浓度盐水卖给了三友化工去生产盐和碱了。

##### 问：高含盐废水处理方法？

答：化工行业部分圆明乎废水盐含量高，废水中含有大量有机物，废水蒸盐产品色度高，必须作为危废处理，处理费用高，高浓度有机废水的处理严重影响企业的正常生产，一种高效实用的高盐废水处理工艺意义重大

基于清洁生产的角度，海普公司采用特种吸附剂吸附、浓缩的方法，将废水中的有机物选择性的吸附回收，再回收有机物产品的同时，大大降低废水的COD，吸附处理后的废水蒸发处理，蒸盐为白色，盐可作为固废处置，解决企业废水蒸盐色度高，处理费用高的难题。

工艺流程图

适用范围

高盐废水脱色或蒸盐白色治理

优势

1.

降低吸附出水COD，吸附出水蒸盐为白色，蒸发废盐由危废降低为固废，大大降低企业的处理成本；

2.

对废水生化难降解的或色度高的有机物进行脱除，提高后续蒸盐橘悉系统的稳定性，减少蒸盐装置堵塞的风险；

3.高盐母液废水可将母液中的产品脱附回收，解决蒸盐色度问题的同时，回收产品，有明显的经济效益；

4.

设备运行费用低，自动化程度高，操作简单。

吸附处理数据

案例1 吸附槐核进出水数据

吸附进水（左）、吸附出水（右）外观图

蒸发回收氯化钠效果图

- 现场改造前（左）、改造后（右）蒸盐效

答：含盐废水处理分析如空皮禅下：

1、在盐度小于2g/L条件下，可能通过驯化处理含盐污水。但是驯化盐度浓度必须逐渐提高，分阶段的将系统驯化到要求盐度水平。突然高盐环境会造成驯化的失败和启动的延迟。

2、稀释进水盐度

既然高盐成为微生物的抑制和毒害剂，那么将进水进行稀释，使盐度低于毒域值，生物处理就不会收到抑制。这种方斗尘法简单，易于操作和管理；其缺点就是增加处理规模，增加基建投资，增加运行费用，浪费水资源。

- 3、在盐度大于2g/L时握丛，蒸发浓缩除盐是最经济也是最有效的可行办法。其它的方法如培养含盐菌等的方法都存在工业实践难以运行的问题。

##### 问：高浓度有机废水处理的高盐废水一般处理工艺

- 答：高含盐废水生物处理高含盐废水生物处理流程的选择高含盐废水生物处理流程与普通生物处理流程基本一样,主要包括调节池、曝气池、二沉池、污泥回流、剩余污泥脱水、投加营养盐等。 (1)调节池。含盐废水调节池考虑的主要因素是废水盐浓度的变化,除生产波动周期、冲击因素外,应重点考虑水中盐浓度的变化和如何进行调整,如低含盐水量的减少或过高含盐来水的冲击。 (2)曝气池。根据废水中含盐类型不同,曝气池选择也应有所不同。生物处理含CaCL2较高的废水,应采用传统曝气方式。钙离子能增加活性污泥的絮体强度,高CaCL2可使污泥中灰分达到40%～50%,污泥密度增加,曝气池中的污泥浓度可在5000mg/L以上。因此,应采用提升力较大的传统曝气、深井曝气、流化床曝气等曝气方法。曝气也应选用气泡较大、提升力较强的散流曝气器等曝气方式。不可采用气泡较小的微孔曝气器和可变孔曝气器,防止曝气孔被无机盐堵塞,不利于曝气池的搅动。在水量小于1000m3条件下也可以采用射流曝气，射流曝气氧的传递效率高，而且不易堵塞曝气设备。曝气强度友扰弊也应大于普通生物处理,在10m3/(m2·h)左右,或用中心管来增加提升和搅拌能力。高含盐情况下氧的好族传递速度增加对高污泥浓度有利,只要李厅菌胶团不解体,即使产生丝状菌,污泥也不会上浮流失。含磷营养盐应注意投加位置,以免产生的磷酸钙盐沉淀不仅影响使用效果,而且产生结垢易堵塞管线。SBR工艺在用SBR工艺处理高盐废水时，由于SBR是瀑气，沉淀一体，所以在设计的时候要充分考虑到沉淀时间，尤其是在处理含高浓度的钠盐的废水，含钠盐的废水沉淀效果差，故沉淀时间应该相应延长，再就是在为了减少滗水器对沉淀的污泥的干扰，滗水的深度也应该相应减小。在处理盐度波动较大的废水的时候，仍然需要设置调节池。

本文来源: https://www.lw70.cn/article/40716eeed33191e1fc1aa8d5.html