# 再论水泥行业可持续发展的“四零一负”战略

### 一、再论水泥工业可持续发展的"四零一负"战略（论文文献综述）

王德懂,王胜民,赵晓军[1]（2018）在《水泥中六价铬抑制剂的现状及发展》文中认为水泥是国民经济建设的重要物资,我国的水泥产业在近些年来获得了飞速发展,水泥的产量和出口量一直高居世界首位。然而,水泥行业存在生产技术低下、产品品质不高等问题,尤其是水泥中水溶性六价铬的含量超标严重,不仅影响操作工人的身体健康,而且阻碍了我国水泥产品的对外出口。针对水泥中六价铬造成的污染及危害,研究者和工程师们开展了大量的研究工作,世界各国均制订实施了严格的标准或技术准则,但目前水泥中六价铬的超标仍威胁着水泥及制品的产品安全。鉴于此,从水泥中六价铬的来源、危害、行业监管、控制措施、还原剂的现状等多方面加以评析;并根据目前不同类别六价铬还原剂的作用原理和应用特征,探讨了水泥中六价铬还原剂的发展思路,以期促进绿色水泥产业的发展。

高长明[2]（2018）在《我国水泥窑协同处置废弃物工程实践的回顾与展望》文中研究表明2008年至今,我国约有43台水泥窑协同处置垃圾,2016年实际垃圾处置量约为300万吨,占当年城市生活垃圾总量（1.8亿吨）的1.7%。此外,我国还有近33台水泥窑每年协同处置市政污泥和危险废物等约360多万吨。回顾过去10年来我国水泥窑协同处置垃圾的工程实践,展望未来,水泥行业工作者一定会发挥优势,为绿色经济发展作出应有的贡献。根据中国建材联合会2017年7月统计资料,以

高长明[3]（2018）在《我国水泥窑协同处置废弃物(生活垃圾)工程实践的回顾、反思与展望》文中进行了进一步梳理对废弃物中全部热能的有效利用率水泥窑可达40%70%,而垃圾发电仅20%左右。我国已经研发成功了海螺（CKK）、华新（多点协同）、金隅（分质处理）、中材（溧阳）、华润（MBH）及成都院水泥窑协同处置多相态废气物工艺系统等六种型式协同处置生活垃圾的成熟可靠的示范性技术与配套装备。水泥行业具有利废和环保功能,但并非一本万利,需要政府补贴。水泥窑协同处置固体废弃物有关环境安全、排放标准、设计技术规范等各个方面,内容齐全完善,技术水平较高,指导性强,利于实施和监管。水泥窑协同处置垃圾时采取了"放风排氯不排灰"的技术措施;旁路放风中的二恶英含量一般介于0.0320.065 ng-TEQ/Nm3。水泥窑协同处置废弃物,必须努力开拓高热值废弃物的利用,例如废轮胎、石油焦、油田污染土、废机油、废油墨等。水泥窑协同处置可燃废弃物用作替代燃料,实现熟料生产的化石燃料"零消耗"是我们的大方向、大目标。

孙成荣,赵恒延,李胜[4]（2016）在《从总能的角度看待余热发电》文中提出1对余热发电概念的反思21世纪初,高长明提出,未来水泥熟料生产要实现"四零一负"的战略目标[1],其中的一个"零"就是水泥熟料生产电耗为零。如今10余年过去了,仍未取得突破性的进展,这个目标能否实现呢?一直以来,水泥行业都将余热发电作为窑系统的附属系统,因此对余热发电系统提出了"四不原则",即:不影响熟料生产;不增加熟料生产的热耗和电耗;不改变熟料生产中原燃料烘干热源;不改变熟料生产

高长明[5]（2016）在《水泥工业“四零一负”理念及展望》文中进行了进一步梳理1"四零一负"的萌芽1996年秋,在德国杜塞尔多夫德国水泥研究院主持召开的一个小型国际技术交流会上,笔者首次口头阐述了"四零一负"的构想。这之后,笔者将其拓展论述,撰写了《论水泥工业可持续发展战略》和《21世纪水泥工业的历史使命——转向绿色工业协建仿生群落体》两篇文章,分别发表在我国《水泥技术》和《水泥》1997年第1期上,其中首次正式以书面形式提出了"四零一负"的理念。

高长明[6]（2015）在《关于水泥窑协同处置垃圾问题的释疑与答辩》文中认为焚烧是处置城市生活垃圾的有效手段,我国的垃圾焚烧主要有两条技术途径。其一是新建一大批垃圾焚烧发电厂。我国现已投产的垃圾焚烧炉约有380台,垃圾发电厂近200家,其中正规现代化和低投资简易型的垃圾电厂约各占50%。一年焚烧垃圾约4200万吨,占全国垃圾总量的25%,发电量每年约118亿千瓦时,相当于节约（替代）标准煤413万吨,产生有毒飞灰和残渣约340万

高长明[7]（2013）在《再论生态文明与水泥工业》文中提出早在1996年,业内专家高长明先生就提出了水泥工业可持续发展战略的"四零一负"目标,即水泥企业对其周围生态环境完全实现零污染;对外界电能的零消耗;对废料、废渣、废水的零排放;对天然矿物燃料的零消耗;对全社会废弃物的负增长做出应有贡献。历经近20年的发展,"四零一负"的完成率,德国已达63%,日、美、中分别为59%,46%和36%。目前,我国是仍处于工业化中后期的发展中大国,年用水泥超过20亿t的境况可能还要延续近10年,因此在建设美丽中国的历程中,水泥工业坚持"四零一负"是必选方向。今天高先生结合国内社会经济发展大环境和业内发展现状,对此专题又进行了更有信心的再论述,指出"四零一负"是水泥行业较完善的顶层设计,并呼吁政府政策支持,强调环境执法,展望水泥工业终将成为生态文明的履约者和维护者。对此,我们深感鼓舞,倍增信心。

陶昊,黄建国,施剑林[8]（2013）在《水泥助磨剂的研究进展》文中认为在水泥工业中,通过添加助磨剂可以显着增加水泥细度、提高水泥产量并且改善水泥综合性能,但是对于助磨剂的作用机理仍有分歧,研究方法仍需改进。对水泥助磨剂的定义、分类及发展历史进行了简单介绍,并系统地从助磨机理、效果表征及研究现状等方面对助磨剂进行了全面概括总结,对助磨剂技术发展的方向进行了展望。

朴文华[9]（2011）在《基于LCA方法的水泥企业清洁生产审核》文中进行了进一步梳理水泥在我国国民经济建设中起到了举足轻重的作用,由于近年来全国各地开发大量大型建筑工程及未来很长时间内一直需要建设大规模基础设施,使我国水泥消耗量在很长时间内继续保持大幅增长。目前,我国水泥生产技术从传统的立窑发展到现在的新型干法技术,直到2010年全国水泥熟料生产量已达到12.8亿吨,水泥产量已达到18.69亿,已经超过了全世界水泥总产量的一半以上。如此多的水泥需求量和生产量必定会引起严重的环境影响,因此,在水泥行业必须要实行清洁生产,实现节能、降耗、减污、增效的清洁生产目标。但是,目前在国内判断清洁生产的标准往往是针对一定的生产过程,而不是生产的全过程,只能对生产的一部分是的,但对整个过程却不是“清洁”的情况。根据以上水泥行业与清洁生产过程中存在的困难,提出了生命周期评价（Life Cycle Assessment,即LCA）的思路,旨对水泥生产的整个生命周期进行量化的分析和评价,为水泥行业实施清洁生产审核工作提供依据。本研究中主要内容包括：（1）对水泥企业清洁生产审核流程及水泥生产的生命周期评价方法进行研究,得出基于生命周期评价的水泥行业清洁生产审核模式。对水泥生产流程和工艺进行研究,收集水泥生产各个阶段的基础数据,根据研究目的和实际情况确定研究范围,并对收集的清单进行计算和分析。（2）运用LCA理论方法和CML 2001 Dec 07模型,把清单分析的数据结果转化为可比的环境影响指标。通过比较各阶段资源能源消耗、环境排放量的特征化、归一化和加权结果,找出造成压力的主要阶段及原因,为水泥清洁生产提供审核重点及清洁生产方案。最后对提出的清洁生产方案进行量化分析,评价清洁生产方案的效果。根据每个方案实施前后的数据进行比较和计算,得出清洁生产方案实施后的环境影响潜值。（3）以生命周期评价方法作为清洁生产审核工具,对大连金刚天马水泥厂进行清洁生产审核。其中系统边界为原料开采、运输、生料制备、煤粉制备、熟料煅烧及水泥粉磨等阶段,采用了生命周期评价软件GaBi 4.0进行辅助清单计算与分析。本文选择CML 2001 Dec 07评价模型,考虑全球变暖,人体毒性,环境酸化等环境影响类型。最终根据评价结果确定清洁生产审核重点并提出清洁生产方案,在清洁生产方案中选择其中最重要的余热发电方案,进行余热发前后的清洁生产方案量化分析。

高长明[10]（2011）在《试论我国水泥工业的利废发展方向》文中进行了进一步梳理现今,水泥工业在发达国家已经走上了循环经济和可持续发展的道路。我国水泥工业在经历了近10年的现代化大发展与大力淘汰落后生产方式以后,也开始走上了这条正确的发展道路。水泥工业

### 二、再论水泥工业可持续发展的"四零一负"战略（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、再论水泥工业可持续发展的"四零一负"战略（论文提纲范文）

#### （1）水泥中六价铬抑制剂的现状及发展（论文提纲范文）

1 引言

2 水泥中六价铬的危害

3 水泥中六价铬的控制现状

3.1 水泥中六价铬的来源

3.2 水泥中六价铬的控制措施

4 水泥中六价铬还原剂的研究

4.1 硫酸亚铁

4.2 硫酸亚锡 (或氯化亚锡)

4.3 硫酸锰 (二价锰盐)

4.4 硫化物

4.5 醛类

4.6 矿渣

5 我国水泥产品的出口及技术壁垒

6 结语

#### （3）我国水泥窑协同处置废弃物(生活垃圾)工程实践的回顾、反思与展望（论文提纲范文）

0 引言

1 我国水泥窑协同处置可燃废弃物现状及近期预测

2 水泥窑协同处置可燃废弃物, 用作替代化石燃料 (煤、石油、天然气) 的独特优势

3 我国水泥窑协同处置可燃废弃物 (生活垃圾) 工程实践现状及其与国际先进水平的差距

4 水泥行业内部需要达成共识, 对外推荐内容要全面、准确

5 澄清外界对水泥窑协同处置垃圾的疑虑或不实非议

6 对政府的恳请与诉求

7 今后的发展方向与目标

8 结束语

#### （4）从总能的角度看待余热发电（论文提纲范文）

1 对余热发电概念的反思

2 首先在“量”上还有很大的不足

3 其次在“质”上整个发电系统效率很低

4 在与其他学科的交叉组合方面还很少

#### （6）关于水泥窑协同处置垃圾问题的释疑与答辩（论文提纲范文）

1 环境安全——二恶英与重金属排放以及水泥中重金属的浸析问题

2 对水泥质量的影响

3 对水泥窑的操作运行不利

4 水泥企业需增设一套垃圾预处理与燃烧系统, 投资较大

5水泥窑焚烧垃圾量及替代煤量不多, 意义似乎不大

6 水泥窑烧垃圾的技术和装备尚不够成熟, 有关的环保等标准还不够完善, 其推广或尚待时日

7 市场对水泥的需求随季节变化, 水泥窑“错峰”生产, 不能适应一年365天烧垃圾的要求

8 此事要防止一哄而上

9 在垃圾焚烧处置领域应以发电为主, 水泥窑为辅

1 0 水泥窑焚烧垃圾如何监管, 是否隐含因垃圾发电屡遭“避邻”而采取的迂回变通办法

#### （7）再论生态文明与水泥工业（论文提纲范文）

0前言

1 我国当前生态环境的严峻形势必须高度重视

2 我国水泥工业向清洁生产升级转型的进程

3“四零一负”可以为生态文明建设做出更大贡献

4 展望

#### （8）水泥助磨剂的研究进展（论文提纲范文）

1 助磨剂的定义及助磨剂技术

2 助磨剂分类

3 助磨剂作用机理

3.1 强度削弱理论

3.2 颗粒分散理论

3.3 薄膜假说

4 助磨剂研究应用现状与趋势

4.1 助磨剂的吸附

4.2 助磨剂对水泥颗粒分布的影响

4.3 助磨剂影响水化过程

4.4 助磨剂之间的协同作用

4.5 助磨剂增强效果

5 展望

#### （9）基于LCA方法的水泥企业清洁生产审核（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 选题背景、研究目的及意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究目的

1.1.3 研究意义

1.2 国内外相关领域研究进展

1.2.1 水泥生产技术发展现状

1.2.2 清洁生产理论与应用现状

1.2.3 生命周期评价理论发展现状

1.2.4 水泥行业LCA研究现状

1.2.5 LCA在清洁生产中的应用现状

1.3 论文研究内容及技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

2 清洁生产理论与生命周期评价理论

2.1 清洁生产概述

2.1.1 清洁生产

2.1.2 清洁生产审核

2.2 生命周期评价

2.2.1 定义与技术框架

2.2.2 生命周期评价步骤

2.2.3 生命周期影响评价方法

2.2.4 LCA数据库及软件

3 基于LCA的水泥行业清洁生产审核

3.1 基于LCA的清洁生产模式构建

3.2 水泥生产流程及排放物

3.2.1 生料制备阶段

3.2.2 熟料烧成阶段

3.2.3 水泥粉磨阶段

3.2.4 生产过程中主要排放物

3.3 基于LCA方法的水泥企业清洁生产审核

3.3.1 清洁生产目标确定

3.3.2 清洁生产清单分析

3.3.3 清洁生产影响评价

3.3.4 清洁生产解释

3.3.5 确定审核重点及提出清洁生产方案

3.3.6 量化分析清洁生产方案

4 水泥企业案例分析——以大连金刚天马水泥厂为案例

4.1 案例背景

4.2 清洁生产目标

4.3 清洁生产评估

4.3.1 清单分析

4.3.2 GaBi中各生产单元数据的输入

4.3.3 GaBi中Balance计算

4.3.4 环境影响评价

4.3.5 生命周期结果解释

4.4 确定清洁生产审核重点

4.5 清洁生产方案提出

4.5.1 生料库袋收尘改造

4.5.2 建造原料与燃料密闭大棚

4.5.3 收尘器、排风机改造和修复方案

4.5.4 余热发电方案

4.6 清洁生产方案的量化效果分析

4.7 案例总结

5 结论与展望

5.1 结论

5.2 创新点与不足

5.2.1 本研究的创新点

5.2.2 本研究的不足

5.3 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表学术论文情况

致谢

#### （10）试论我国水泥工业的利废发展方向（论文提纲范文）

1 水泥工业的利废功能

2 对水泥工业三种利废方式的分析

2.1 用作混合材

2.2 用作替代原料

2.3 用作替代燃料

3 对我国水泥工业利废水平的分析

### 四、再论水泥工业可持续发展的"四零一负"战略（论文参考文献）

- [1]水泥中六价铬抑制剂的现状及发展[J]. 王德懂,王胜民,赵晓军. 硅酸盐通报, 2018(05)

- [2]我国水泥窑协同处置废弃物工程实践的回顾与展望[J]. 高长明. 水泥技术, 2018(01)

- [3]我国水泥窑协同处置废弃物(生活垃圾)工程实践的回顾、反思与展望[J]. 高长明. 新世纪水泥导报, 2018(01)

- [4]从总能的角度看待余热发电[J]. 孙成荣,赵恒延,李胜. 水泥, 2016(02)

- [5]水泥工业“四零一负”理念及展望[J]. 高长明. 水泥技术, 2016(01)

- [6]关于水泥窑协同处置垃圾问题的释疑与答辩[J]. 高长明. 水泥技术, 2015(01)

- [7]再论生态文明与水泥工业[J]. 高长明. 水泥工程, 2013(05)

- [8]水泥助磨剂的研究进展[J]. 陶昊,黄建国,施剑林. 材料导报, 2013(17)

- [9]基于LCA方法的水泥企业清洁生产审核[D]. 朴文华. 大连理工大学, 2011(07)

- [10]试论我国水泥工业的利废发展方向[J]. 高长明. 新世纪水泥导报, 2011(03)

本文来源: https://www.lw70.cn/article/5c787e564b20504e3c979a39.html