# 安装安全气囊的实践报告

##### 问：我要汽车安全气囊的论文，谢谢了，100分

- 答：这是专门的汽车安全气囊网站

##### 问：为什么要安装安全气囊？

答：当汽车在行驶过程中发生碰撞事故时，首先由安全气囊传感器接收撞击信号，只要达到规定的强度，传感器即产生动作并向电子控制器发出信号。电子控制器接收到信号后，与其原存储信号进行比较，如果达到气囊展开条件，则由驱动电路向气囊组件中的气体发生器送去起动信号。气体发生器接到信号后引燃气体发生剂，产生大量气体，经过滤并冷却后进入气囊，使气囊在极短的时间内突破衬垫迅速展开，在驾驶员或乘员的前部形成弹性气垫，并及时泄漏、收缩，吸收冲击能量，从而有效地保护人体头部和胸部，使之免于伤害或减轻伤害程度。

- 现代汽车不仅增加了侧面防撞安全气囊，在安全气囊的织物材料、点火器、传感器技术等方面都在不断地发展进步。

##### 问：安全气囊有哪些作用和注意事项

- 答：你好安全气囊在拆的时候需要把电瓶断电5分钟以上，装的时候也要先装好再装电瓶，希望我的回答可以帮助到你【汽车有问题，问汽车大师。4S店专业技师，10分钟解决。】

- 答：汽车发生碰撞时气囊弹开保护乘员，不要敲打安全气囊有SRS标记的部位！【汽车有问题，问汽车大师。4S店专业技师，10分钟解决。】

##### 问：汽车安全气囊的工作原理和工作过程是怎样的?

- 答：汽车安全气囊工作原理你了解吗？看完这个视频你就知道了！

- 答：安全气囊一般由传感器(sensor)、电控单元(ECU)、气体发生器(inflator)、气囊(bag)、续流器(clockspring)等组成，通常气体发生器和气囊等做在一起构成气囊模块(airbag module)。传感器感受汽车碰撞强度，并将感受到的信号传送到控制器，控制器接收传感器的信号并进行处理，当它判断有必要打开气囊时，立即发出点火信号以触发气体发生器，气体发生器接收到点火信号后，迅速点火井产生大量气体给气囊充气。

##### 问：汽车安全气囊的作用是什么？汽车气囊安装的位置在哪里？

- 答：安全气囊的作用就是在车辆发生碰撞时保护驾驶员和乘客安全的辅助系统，它的安装位置一般有前置，侧置的，车不一样位置和数量不尽相同。

答：汽车安全气囊的作用如下：安全气囊可将撞击力均匀地分布在头部和胸部，防止脆弱的乘客肉体与车身产生直接碰撞，大大减少受伤的可能性；安全气囊对于在遭受正面撞击时，的确能有效保护乘客，即使未系上安全带，防撞安全气囊仍足以有效减低伤害。有关安全气囊的资料如下：

1、安全气囊系统是一种被动（见汽车安全性能）的安全性保护系统，它与座椅安全带配合使用，可以为乘员提供有效的防撞保护。

- 2、典型的气囊系统包括二个组成部分：探测碰撞点火装置(或称传感器)，气体发生器的气囊(或称气袋)。

答：1.电子安全气囊（electronic control of safety airbag）安全气囊系统是一种被动安全性（见汽车安全性能）的保护系统，它与座椅安全带配合使用，可以为乘员提供有效的防撞保护。在汽车相撞时，汽车安全气囊可使头部受伤率减少25%，面部受伤率减少8 0%左右。

2.主要由安全气囊传感器、防撞安全气囊及电子控制装置等组成。驾驶员侧防撞安全气囊装置在方向盘中；乘员侧防撞安全气囊装置一般装在仪表板上。

- 3.安全气囊传感器分别安装在驾驶室间隔板左、右侧及中部；中部的安全气囊传感器和安全气囊系统与电子控制装置安装在一起。

本文来源: https://www.lw70.cn/article/5fd9b08a6c39009f9b2a25e9.html