# HFC网络数据管理系统的设计与实现

### 一、HFC网络资料管理系统的设计与实现（论文文献综述）

卢明[1]（2016）在《宽带接入网综合网管系统多厂家设备接入的设计与实现》文中研究表明随着我国互联网技术的飞速发展,我国振兴信息产业经济的战略部署,有线电视网络迎来了良好的突破性发展机遇。广电双向网络产业的振兴和全媒体业务的快速发展,基础网络建设被持续的快速推进。目前,黑龙江省的传统有线电视网络已完成了模拟向数字转变改造,随着我国三网融合的快速发展,双向化已将广电网络逼向了生死边缘,光缆将不断向用户一侧靠近,从而网络设备的种类将发生翻天覆地的变化,其数量也突飞猛涨。庞杂的设备类型、眼花缭乱的设备品牌、设备数量将是天文数字、设备网络管理的标准五花八门等问题均会对广电网络造成不可小觑的苦难,进而将广电网络将面临失控的状态。因此,屏蔽不同厂家不同设备的差异性,建立统一的综合网络管理系统对网络设备进行的统一管理是十分有必要的。本论文将对网络管理在HFC网络中的特性进行总结,结合TCP/IP协议、SNMP（简单网络管理协议）协议以及HFC网络的关键性网络管理技术进行分析。在这样的一个前提下,基于SNMP Agent代理技术,针对差异化厂家的EOC设备的网络管理接入问题进行分析,用EOC产品为鉴,将如何实现不同被管HFC设备接入的技术作业进程方式和流程进行详细的阐述研究。通过对有线电视宽带接入网的网管监控系统对HFC接入网的设备的进行研究和开发,形成以网络管理图形化和告警集中管控为一体的理论内容。对网管系统中的配置拓扑管理、故障管理、性能管理、以及安全管理等主要内容进行了详细说明。最后将几种与第三方系统的联调方案进行介绍。

李钲堂[2]（2016）在《基于SNMP的光接收机和EOC统一网管软件的设计和实现》文中指出在国家重要的信息化基础设施广播电视网络,随着这几年三网融合的发展和互联网+视频等新方向战略规划下,新业务不断的开展,对网络质量和相应承载的能力提出了更高的要求,广电运营商从传统的单向视频业务转向双向数字化互动业务的不断升级中,网络双向改造EOC技术成为主流,其复用同轴电缆网络同时开展视频和数据业务。在广播电视HFC网络里,通信设备种类也越来越多如光发射机、光接收机、EOC局端和终端等,且早期设备不具备远程网络管理功能,随着双向网络升级,均增加了管理模块,但存在着管理上的不成熟、效率不高。由于广电网络覆盖面广,线路延伸至家家户户,网络庞大且复杂化,对接近用户端的设备管理和维护成为广电运营商面临的一个重要难题,此类设备位置分散且种类多,各个设备厂家供应设备配套的管理软件互相独立不统一,同时HFC网络和PON+EOC网络分开管理,甚至每张网络里不同设备的管理也各自独立且软件更新慢,这给网络运维人员增加很多的重复劳动,这时一个功能完善、操作简便的统一网络设备管理平台是个很好的解决方案。基于广电网络公司的需求,本论文根据实际管理模式上,针对网络入户前的光节点设备如光接收机、EOC设备设计开发一套基于拓扑图管理的统一网络设备管理系统平台。系统使用SNMP协议开发实现一套统一的MIB接口库的网络设备管理软件,其能够以可视化拓扑形式直观的显示、管理网络中数量大、位置分散、运维困难的光接收机设备和EOC局端、终端设备,减轻运维人员的日常工作量,提高工作效率。实验测试结果验证了所设计的管理系统能很好的管理广电网络中PON+EOC网络和HFC网络中的光接收机设备和EOC设备,基于B/S架构和拓扑图方式实施设备管理,支持分布式部署、多用户安全策略划分区域管理、自动扫描设备发现、远程配置设备、时刻监测设备性能参数、故障发现告警、定期数据备份和统计报表导出等。软件系统按照国家标准MIB库的接口统一封装,有着很好的兼容性,同时系统模块具备一定的可配置性及开放性,可以管理网络中其他设备或对接集成至其他系统中,在小批量设备在线运行环境中测试,系统运行稳定,各个功能模块工作正常。

李晓飞[3]（2014）在《基于SNMP的开放式HFC网络综合管理系统的研究》文中研究说明随着全球信息化发展的浪潮和我国振兴信息产业经济的战略部署,有线电视网络迎来了良好的历史发展机遇。产业的振兴和全媒体业务的发展,带动基础网络建设持续的推进。传统有线电视网络在完成模拟向数字改造后,快速的进入网络的双向化升级阶段,光缆不断向用户延伸,网络设备的数量也呈几何数字增长。复杂的设备类型和品牌、大量的设备数量、不统一的网络标准等均造成整体网络的管理困难,无法适应网络可管可控的运营目标和业务发展的高可靠性需求。因此,建立统一的网络管理系统模型,屏蔽不同厂家不同设备的差异性,实现在不同系统之间共享网络基础数据,形成统一的综合网络管理系统对网络设备进行的统一管理,用网管系统的技术手段解决网络膨胀带来的各方面压力,成为目前迫在眉睫的研究课题。本论文通过对网络管理系统基本理论和发展情况的分析和总结,结合TCP/IP网络管理的技术,认真分析SNMP协议和HFC网络发展方向以及HFC网络管理系统建设模型和思路。在此基础上,设计出一种利用SNMP Agent代理服务器的形式进行代管网络设备,对于那些自定义协议的没有按照国标统一标准规范的HFC网络设备进行代管,并将这些被管HFC设备的集合元素按照统一的协议标准完全纳入到HFC管理系统进行管理。对网络管理设备接入技术的设计思路的说明,着重对设备接入技术的几个关键功能进行详细的概述。根据对设备接入技术的详细研究,在代理服务器框架内开发设计了代理工作站设备。详细的说明了实现对不同被管HFC设备接入技术工作进程方式和流程,并且对嵌入式的SNMP Agent的实现和通过SNMP4J包实现对MOTO GX2发射机模块信息采集。并分别对不同厂家的HFC设备的接入进行详细的分析,对实现的代理工作站系统接口规范进行简单的测试以及对实现MOTO GX2发射机模块信息采集的仿真,达到了开放性和良好的兼容性。

董平学[4]（2013）在《基于SNMP的开放式网管设备接入技术的研究》文中认为现在的网络管理，对网管系统的要求必须具有良好的开放性和对标准协议支持的规范，支持不同厂家不同HFC设备的能力，通过HFC网路管理系统的开放式的接口标准以及对系统的上层业务的集成。由于国内的网络管理系统只能满足很少的HFC网络设备，它不能满足HFC综合网管的需求，正是对这需求的迫切性，必须需要制定符合运营商实际需求的网络管理规范，建立统一的网络资源模型，屏蔽不同厂家不同设备的差异，实现在不同系统之间共享网络基础数据，形成统一的网络管理接入技术对设备的统一管理。本论文通过对HFC网络管理特性的总结，结合TCP/IP网络管理的技术，分析SNMP（简单网络管理协议）协议和HFC（混合光纤同轴电缆网）网络管理的SCTE规范HMS。在此基础上，设计出一种SNMP Agent代理服务器的形式进行代管网络设备，对于那些自定义协议的没有按照国标统一标准规范的HFC网络设备进行代管，并将这些被管HFC设备的集合元素按照统一的协议标准完全纳入到HFC管理系统进行管理。对网络管理设备接入技术的设计思路的说明，着重对设备接入技术的几个关键功能进行详细的概述。根据对设备接入技术的详细研究，在代理服务器框架内开发设计了代理工作站设备。详细的说明了实现对不同被管HFC设备接入技术工作进程方式和流程，并且对嵌入式的SNMP Agent的实现和通过SNMP4J包实现对MOTO GX2发射机模块信息采集。并分别对不同厂家的HFC设备的接入进行详细的分析，对实现的代理工作站系统接口规范进行简单的测试以及对实现MOTO GX2发射机模块信息采集的仿真，达到了开放性和良好的兼容性。

乔彩霞[5]（2012）在《前端设备SNMP网管系统的设计与实现》文中提出构建有线电视网络设备管理系统，是提高网络管理水平，保证网络传输质量和可靠性的重要手段。通过安装前端设备管理系统，可以在线监控与管理各机房的设备运行情况，完成网络设备或功能单元运行状态的监测和运行参数的调整。这样就可以保证在设备出现故障的时候，及时并且精确的定位故障，从而有效缩短故障排除时间，以增强设备的可维护性，同时也可以有效预测设备状态未来发展的趋势。在本论文当中，明确了有线电视网络管理系统设计研究的背景、实际意义以及国内外研究发展现状等，从包头广电网络分公司的实际出发，描述了包头广电网络分公司总前端及各分前端机房传输系统的特性以及需要监测的设备及监控参数，针对实际工作中存在的问题，结合网络管理技术的简单网络管理协议以及TCP/IP等网络管理技术，提出前端设备管理系统需求分析，网管系统的设计原则及网管软件的功能等。在此基础上，设计出了基于简单网络管理的前端设备管理系统，对于不支持TCP/IP协议栈的前端设备进行代管，将这些设备集合完全纳入SNMP管理系统进行管理。对设计和实现中的一系列技术的关键控制结构和工作进程详细说明了实现的方式和流程，最终针对这种基于SNMP标准协议的网管系统做出了详细的介绍，其中包括了使用操作以及界面展示等。通过稳定性测试后，使包头广电网络分公司前端设备管理系统顺利实施。同时也对该系统的设计思路和制作流程进行了一次有益的探索。在本论文的结尾部分提出了系统的改进方案，指出了进一步的研究方向。

刘洋[6]（2011）在《有线电视HFC终端设备管理系统设计与实现》文中提出随着网络技术的不断革新,三网融合政策的不断发展,广电公司已经从传统单一的广播电视业务逐步向多元化方向发展。目前的广电公司不仅仅能为用户提供清晰的电视业务,还能为用户提供双向的宽带及视频点播业务。广电公司的宽带业务采用的是HFC（Hybrid Fiber Coaxial）双向网络系统。对HFC网络进行监控的时候需要技术人员到现场通过网络仪器进行参数采集,用户终端出现问题时,需要和用户事先预约到用户家中对电平、信噪比进行测量,这样传统的监测方法十分费时费力。本课题研究HFC终端管理系统克服以上的缺点,通过网络协议及软件设计对前端设备及用户终端设备进行实时的监测和处理,避免用户上网掉线,对HFC网络的运行、维护具有重要意义。本文以吉林市HFC宽带网络发展现状为背景,结合通信技术及软件技术,提出了关于HFC双向网络建设和终端管理方式的解决方案,实现了HFC网络前端CMTS（Cable Modem Terminal System）及用户端Cable Modem的管理系统。该系统通过对射频网络中的技术指标监测网络现状,节省人力提高效率。本文论述了系统数据及控制流程图,描述系统各功能模块参数及功能;完成设备MIB库读写,前台模块接口设计,数据库调用,最终设计并实现了有线电视HFC终端设备管理系统。本系统具有友好的可视化界面,为广电HFC系统中的通信设备提供了一种较完善的解决方案。

王绵江[7]（2009）在《基于HFC网Cable Modem远程监测分析系统的研究与实现》文中研究表明随着广电网络建设的高速发展,Cable Modem接入技术得到了飞速的发展。在广州,Cable Modem宽带网业务已经成为续电信ADSL宽带上网之后的第二大宽带网。目前广东有线广播电视网络股份有限公司正在大力发展Cable Modem宽带业务,在客服中心部署了60个座席进行相关支撑,并且成立了宽带业务专业坐席和质检岗位,对宽带故障报修工单进行预处理和流转。但随着宽带业务用户的不断发展,接入小区和用户数量的不断增加,一些运维方面的问题也开始暴露,网络管理方面的问题逐渐显现出来,并且影响了公司宽带网业务的进一步开展。由于缺乏对网络的有效管理,对故障的定位和排查往往比较繁琐和费时,没有一个快速有效的检测手段。同时没有一套完善的监控和预警系统,故障的发现和诊断一般要等到用户反馈,才发现故障,造成了维修人员工作量增大,效率降低,用户满意度下降。要让有限的人力资源满足宽带网用户日益增长的客户服务需求,优化企业在激烈竞争市场环境下的核心企业能力,必须要有一套完善的网络管理系统,能够及时掌握网络运行数据,根据网络情况变化及早对网络设备进行调整和维护,增强网络健壮性。这样一方面,帮助客服座席人员快速定位宽带网故障,提高客服中心工作效率的同时,提升客户服务的质量。另一方面,可以帮助维护人员及时发现网络异常情况,使故障在萌芽阶段就能被及时清除,保证网络业务正常开展,减少用户因网络故障引起的投诉,提高用户满意度。本文根据国家标准《HFC网络设备管理系统规范》,利用标准网络管理协议SNMP（Simple Network Management Protocol）协议,开发了一套基于HFC网Cable Modem远程监测分析系统。对HFC网络上的Cable Modem和头端设备CMTS的运行状态以及关键指标进行监测,时刻掌握网络及设备的运行情况。同时根据本系统采集下来的Cable Modem关键指标数据进行统计分析,构建了一套简单、有效、实时的评测双向HFC网络质量的模型,对HFC的运行维护、监督管理具有很好的借鉴意义。

汪冀业[8]（2008）在《HFC网管前端控制器的设计与实现》文中指出随着我国数字电视时代的到来,HFC（Hybrid Fiber-Coax,光纤同轴混合网）网所承载的业务也越来越多,对该网络传输的可靠性提出了更高的要求,为了保障HFC网络的稳定性,一种有效的手段就是采用开放标准的网管系统。本课题研究的对象是HFC网络设备管理系统中的核心设备:前端控制器。它是处于HFC网络和IP网络之间的一个网管系统设备,负责两个网络之间的通信。本文主要针对前端控制器的研究做了以下工作:（1）在综合分析前端控制器功能的基础上,提出了前端控制器设计的总体架构:基于嵌入式硬件环境、Linux软件环境;应用现有的MAC协议数据结构,设计出高效的MAC数据接收算法;研究MAC协议的服务域,实现了MAC协议在数据上对前端控制器各个功能的支持。（2）分析了应答器注册、轮询方式的特点,结合实际改善了注册、轮询协议,保障了注册、轮询的效率。针对前端控制器与应答器一对多的工作方式,设计并实现了前端控制器网关的功能,保障了管理计算机对应答器的寻址,同时实现了异种网络（HFC/IP）协议的转换。（3）充分考虑到前端控制器与应答器的通信特点以及其对多任务和实时性的要求,对串口资源进行了有效的设计,保障了注册、轮询、数据转发的实时性。（4）在分析前端控制器的设备属性和工作环境的基础上,设计实现了前端控制器的GUI（Graphical User Interface,图形用户接口）系统;通过对Linux的配置编译和Linux启动过程的改造,实现了前端控制器向开发板的移植和前端控制器的初始化优化。通过系统的反复调试和测试,得出了开发板移植优化的一些规律,为了符合前端控制器的技术特点,对国标所提出的协议作了一些应用上的改进,对于应答器的注册、轮询,根据协议和实际应用对其过程进行了改善,制定了一套基于具体应用环境的注册、轮询方案,提高了前端控制器的工作效率,从而保障了整个HFC网络设备管理系统的性能。

伏金娣[9]（2007）在《HFC网络管理的研究及管理器软件的设计》文中进行了进一步梳理随着世界范围内信息高速公路建设的迅速发展，HFC网络作为一种宽带接入网络，由于其极宽的传输频带、丰富的频率资源、方便的接入方式和相对较低的技术改造费用等，越来越显示出其特有的优势。然而在我国，有线电视起步较晚，HFC网络管理与国外相比，要落后许多。由于当时没有统一的标准，其兼容性差，不同厂家的设备不能在同一个网络中应用，这些都已经不能适应HFC网络的快速发展，因此迫切需要建立一个统一有效的HFC网的管理模式与体系。本文结合网管标准SCTE HMS规范，对HFC网络管理系统作了较为详细的探讨，并在此基础上，重点讨论了管理器端软件系统的设计与实现。本文首先分析了HFC网络的特点、现状和它的发展过程，及网络管理存在的一些问题，接着对网络管理的概念、主要内容和它的体系结构作了详细的阐述。然后介绍了本课题主要研究内容即HFC网络管理的研究和管理器软件的设计与实现。SNMP协议在网络管理中得到了广泛的应用，由于简单易行，具有较好的伸缩性、可扩展性等优点，SNMP已成为网络管理方面事实上的标准之一。基于SNMP和GIS的网络资源管理，是利用SNMP网络管理技术和GIS技术实现HFC网络资源的管理。其最终目的是使HFC网络资源得到最大程度的利用，并能提供最佳的服务质量。本文重点是在对软件系统进行总体分析的基础上，详细阐述了管理器软件的各个功能模块的具体设计及实现。详细说明了在PowerTCP工具平台上SNMP网络管理基本功能（get，set和trap）的实现原理和过程。

鲍一飞[10]（2007）在《开放式HFC网络管理系统关键技术的研究与设计》文中指出随着我国信息化发展，双向HFC（Hybrid Fiber Coax）网的改造和建设得到了迅速的发展。由于HFC网的宽带特性，人们越来越希望将它用来完成综合信息的传输。这就要求HFC网络的可靠性应该达到电信级的标准，以保证网络传输的可靠性。过去，国外一些厂家推出的网络管理系统，由于没有统一的标准可遵循，其兼容性差，不同厂家的设备不能在同一个网络中应用。对于HFC网络应该有一个统一开放的网络管理系统。开放式HFC网络管理系统实现HFC网络设备或功能单元的在线监控与管理；完成网络设备或功能单元运行状态的监测和运行参数的调整；HFC网络管理系统是基于SNMP的开放式管理系统，SNMP管理器软件运行于IP局域网／城域网上的计算机管理系统（即设备管理器）中，HFC网络设备的SNMP代理由应答器承担。论文总结了HFC网络的特性，结合HFC网络管理的SCTE规范HMS，分析了网络管理的SNMP协议和《HFC网络设备管理系统规范》。在此基础上，设计出一种开放式网络管理代理框架，该代理主要由前端控制器、应答器等组成。在此过程中，详细介绍了设计思路，对研究和设计中的一系列关键技术分别进行详细阐述和讨论。对于HFC网管系统的开放性，主要是对MAC层协议的规范，做了详细的介绍。本文重点在于MAC层协议和SNMP协议在嵌入式系统下的设计。对于不支持TCP／IP协议栈的网络设备进行代管，将这些设备完全纳入SNMP管理系统进行管理。这对HFC网络设备的国产化和发展HFC这种宽带接入技术都具有十分重要的实用意义。最后针对HFC网管的开放性，提出了开放式HFC网络管理系统接口的测试方案。这将有利于各网络设备开发商按照规范开发HFC网络设备。

### 二、HFC网络资料管理系统的设计与实现（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、HFC网络资料管理系统的设计与实现（论文提纲范文）

#### （1）宽带接入网综合网管系统多厂家设备接入的设计与实现（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 本文研究的目的和意义

1.2 国内外的发展情况

1.3 本文主要研究的内容

第2章 网络管理的系统介绍

2.1 网络的可控管理简述

2.2 网络的关键管理功能

2.2.1 故障的发现和管理

2.2.2 配置管理

2.2.3 性能管理

2.2.4 安全管理

2.3 网管系统的体系结构

2.3.1 网络管理基础模型概述

2.3.2 网络管理的层结构概述

2.3.3 网络管理的软件关键组成

2.4 网络管理的管理模式结构

2.4.1 集中式网络管理模式

2.4.2 分布式网络管理模式

2.4.3 混合式网络管理模式

2.5 简单的网络管理协议(SNMP)

2.5.1 SNMP的组成构造

2.5.2 SNMP的管理模型

2.5.3 管理信息库(MIB)

2.6 SNMP生成报文编码的说明

2.6.1 SNMP的报文格式

2.6.2 SNMP的基本编码规则

2.6.3 SNMP的安全机制介绍

2.7 本章小结

第3章 广电宽带网接入网管理系统的研究

3.1 广电宽带网接入网系统介绍

3.1.1 广电接入网管理系统组成

3.1.2 广电接入网管理系统功能描述

3.2 SNMP4J在广电接入网管理系统中的应用

3.2.1 SNMP4J关键类和接口关系分析

3.2.2 SNMP4J消息发送方式介绍

3.2.3 SNMP4J运转流程

3.3 广电接入网络管理系统的协议模型

3.3.1 广电接入网网络管理系统

3.3.2 广电接入网网管系统的组成部分

3.4 广电的HFC网管系统的接口体系

3.4.1 HFC网管系统的协议模型

3.4.2 HFC网络的Cable Modem接入方式

3.5 HFC网络管理的SCTE HMS标准概述

3.5.1 HMS PHY技术属性规范

3.5.2 HMS技术属性规范

3.6 前端控制器和应答器结构框图的设计

3.6.1 前端控制器的原理框图结构

3.6.2 应答器原理框图结构

3.7 本章小结

第4章 HFC网络管理接入技术的研究

4.1 HFC网络中的MAC层协议分析

4.1.1 HFC网络中MAC报文结构分析

4.2 代理SNMP Agent的设计

4.2.1 代理软件的结构组成

4.2.2 数据报文处理模块

4.2.3 执行信令模块

4.3 HFC接入网的MIB库介绍

4.3.1 分析需求与被管对象的抽象

4.3.2 MIB的标准化定义

4.3.3 利用SNMP协议访问MIB库

4.4 HFC网络管理时设备的接入技术

4.4.1 网络管理的实现

4.4.2 设备配置功能的实现

4.5 HFC网络中EOC设备的接入分析

4.5.1 EOC产品技术分析

4.5.2 EOC的传输技术

4.5.3 PON+EOC的组网架构分析

4.5.4 EOC局端和终端的管理功能

4.5.5 EOC设备MIB规范要求

4.6 采集EOC设备模块的信息

4.6.1 EOC设备的SNMP属性设置

4.6.2 采集EOC终端的代码

4.6.3 EOC设备的MIB标准值导入

4.6.4 EOC的终端属性值设置

4.6.5 系统运行环境参数的设置

4.6.6 设备的运行和测试结果

4.7 本章小结

第5章 网管系统实现的功能

5.1 系统设计的主要功能

5.1.1 设备的配置与管理

5.1.2 网元告警发现和上报

5.1.3 网络资源性能监控

5.1.4 系统资源的统计

5.2 北向接口的延展性

5.2.1 支持与OSS系统对接

5.2.2 支持与计费系统对接

5.3 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （2）基于SNMP的光接收机和EOC统一网管软件的设计和实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.3 本论文所研究的内容

1.4 论文的结构安排

1.5 本章小结

2 光接收机和EOC统一网络管理系统分析

2.1 HFC网络技术相关介绍

2.2 EPON+EOC网络技术相关介绍

2.3 网络管理系统

2.4 标准化的SNMP网络管理协议

2.5 数据库和SNMP开发包

2.6 本章小结

3 光接收机和EOC统一网络管理系统设计

3.1 管理系统设计目标

3.2 管理系统具体设计

3.2.1 管理系统的架构设计

3.2.2 系统数据库的设计

3.2.3 系统的功能模块设计

3.3 本章小结

4 光接收机和EOC统一网络管理系统实现

4.1 管理系统开发环境

4.2 设备管理模块的实现

4.2.1 设备数据采集、保存及显示实现

4.2.2 设备信息数据的读写实现

4.3 系统管理模块的实现

4.4 数据库操作的实现

4.5 本章小结

5 光接收机和EOC统一网络管理系统测试与分析

5.1 网管系统测试环境

5.2 网管系统功能测试

5.2.1 设备管理模块测试

5.2.2 系统管理模块测试

5.3 网管系统功能测试结果分析

5.4 本章小结

6 总结及展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录

#### （3）基于SNMP的开放式HFC网络综合管理系统的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 国内外同类课题的研究现状及发展趋势

1.3 针对本论文所做的工作

1.4 文档的结构安排

第二章 网络管理系统的介绍

2.1 网络管理的概述

2.1.1 网络管理的定义

2.1.2 网络管理的功能

2.2 网络管理基本体系架构

2.2.1 网络管理的基本模型

2.2.2 网络管理体系结构

2.3 SNMP网络管理协议

2.3.1 SNMP 介绍

2.3.2 SNMP协议的操作流程

2.3.3 SNMP报文格式

2.3.4 SNMP的安全机制

2.4 本章小结

第三章 基于开放式的HFC网络管理系统研究

3.1 HFC 网络系统介绍

3.2 HFC 网络系统组成

3.3 基于HFC网络的双向接入网介绍

3.3.1 有线电视双向网整体结构

3.3.2 有线电视网络双向化改造技术

3.4 HFC网络管理系统模型

3.4.1 HFC网管系统的组成

3.4.2 HFC网络管理系统功能描述

3.4.3 HFC网络管理系统结构图

3.4.4 HFC网络管理系统协议分析

3.5 网管设备硬件实现设计

3.5.1 网管前端控制器的实现

3.5.2 网管应答器的实现

3.6 本章小结

第四章 HFC综合网络管理系统接入设计

4.1 代理SNMPAGENT的设计

4.1.1 代理SNMP Agent的层次设计

4.1.2 SNMP报文处理模块

4.1.3 SNMP Agent命令执行模块

4.2 HFC接入网MIB

4.2.1 申请enterprise

4.2.2 分析需求与被管对象的抽象

4.2.3 定义MIB

4.3 HFC设备接入技术的实现

4.3.1 设备添加

4.3.2 设备配置功能的实现

4.4 发射机模块的信息采集

4.4.1 设置发射机设备的SNMP

4.4.2 采集发射机模块的代码实现

4.5 发射机信息采集模块调试

4.5.1 调试步骤

4.5.2 导入模拟发射机的MIB

4.5.3 设置模拟发射机设备的属性的值

4.5.4 设置运行环境参数

4.5.5 运行和测试模拟的设备

4.6 多厂家设备平台的接入

4.6.1 PBN设备接入技术实现

4.6.2 Motorola设备接入技术实现

4.7 本章小结

第五章 HFC网络管理系统测试

5.1 系统的测试环境

5.1.1 实验室测试环境的搭建

5.1.2 大网测试环境

5.2 网络管理系统测试方法

5.2.1 网管系统协议层接口测试

5.2.2 网管系统SNMP/IP接口测试

5.2.3 前端控制器、Ⅱ/Ⅲ类应答器接口

5.3 网络管理系统测试结果

5.3.1 配置管理

5.3.2 故障管理

5.3.3 性能管理

5.3.4 安全管理

5.4 本章小结

结论

致谢

参考文献

在校期间主要参加的工作及论文发表情况

#### （4）基于SNMP的开放式网管设备接入技术的研究（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

目录

第1章 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 国内外同类课题研究现状及发展趋势

1.3 本课题所做的工作

1.4 论文的结构安排

第2章 网络管理的系统结构介绍

2.1 网络管理概述

2.2 网络管理基本体系架构

2.2.1 网络管理的基本模型

2.2.2 网络管理系统的层次结构

2.2.3 网络管理的软件结构

2.3 网络管理的管理模式结构

2.3.1 集中式网络管理模式

2.3.2 分布式网络管理模式

2.4 简单的网络管理协议(SNMP)

2.4.1 SNMP 的结构概述

2.4.2 SNMP 的协议操作

2.4.3 SNMP 的管理模型

2.4.4 SNMP 的安全机制

2.4.5 抽象标记语言(ASN.1)

2.4.6 管理信息库(MIB)概述

2.5 SNMP 生成报文编码的说明

2.5.1 SNMP 的报文格式

2.5.2 SNMP 的基本编码规则

2.6 本章小结

第3章 基于开放式的 HFC 管理系统的介绍

3.1 HFC 网路管理概述

3.2 HFC 网络系统的组成

3.3 HFC 网络管理系统的协议模型

3.4 Cable Modem 接入方式

3.5 SNMP4J 详细介绍

3.5.1 重要的类和接口

3.5.2 两种消息发送模式

3.5.3 初始化

3.5.4 构造发送目标

3.5.5 构造发送报文

3.5.6 构造响应监听对象（异步模式）

3.5.7 发送消息

3.6 HFC 网络管理的 SCTE HMS 标准概述

3.6.1 HMS PHY 层规范

3.6.2 HMS 物理层规范

3.7 前端控制器和应答器结构框图的设计

3.7.1 前端控制器的原理框图结构

3.7.2 应答器原理框图结构

3.8 本章小结

第4章 HFC 网络管理接入技术的研究

4.1 MAC 层协议的研究

4.1.1 MAC 数据包结构

4.2 代理 SNMP Agent 的设计

4.2.1 SNMP 报文处理模块

4.2.2 SNMP Agent 命令执行模块

4.3 HFC 接入网 MIB

4.3.1 申请 enterprise

4.3.2 分析需求与被管对象的抽象

4.3.3 定义 MIB

4.3.4 使用 SNMP 协议访问 MIB 的实例

4.4 HFC 设备接入技术的实现

4.4.1 设备管理功能的实现

4.4.2 设备配置功能的实现

4.5 采集 MOTO GX2 发射机模块的信息

4.5.1 设置 MOTO GX2 发射机设备的 SNMP

4.5.2 采集 MOTO GX2 发射机模块的代码实现

4.6 采集 MOTO GX2 发射机模块的测试

4.6.1 导入要模拟 MOTO GX2 发射机的 MIB

4.6.2 设置模拟 MOTO GX2 发射机设备的属性的值

4.6.3 设置运行环境参数

4.6.4 运行和测试模拟的设备

4.7 本章小结

第5章 系统的部署和运行测试

5.1 系统分析

5.1.1 目标系统分析

5.1.2 管理功能分析

5.2 设备接入的测试平台

5.3 多厂家设备统一平台支持

5.3.1 PBN 设备接入技术实现

5.3.2 Motorola 设备接入技术实现

5.4 网管系统协议层接口测试

5.5 网管系统 SNMP/IP 接口测试

5.6 前端控制器、II/III 类应答器接口

5.7 本章小结

结论

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的学术论文与奖励

攻读硕士学位期间参加的科研项目

#### （5）前端设备SNMP网管系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究的背景

1.2 研究的内容和意义

1.3 国内外研究及应用状况

1.4 论文的框架结构

第二章 相关技术介绍

2.1 网络管理系统

2.2 网络管理关键分类

2.3 网络管理的 SNMP 协议

2.3.1 SNMP 支持的网管操作

2.3.2 SNMP 的实现结构

2.4 管理信息结构 SMI

2.5 管理信息库 MIB

2.6 本章小结

第三章 系统需求分析

3.1 系统概述

3.2 前端、分前端监测的设备

3.3 网管主要监控参数

3.4 网管系统设计原则

3.5 网管系统设计需求

3.6 网管系统的功能

3.7 网管软件的主要功能

3.8 网管系统传输方式

3.9 本章小结

第四章 系统的概要设计

4.1 系统方案

4.2 软件架构的设计

4.3 网管系统硬件结构

4.4 管理工作站设计

4.5 用户界面设计

4.6 设备 IP 地址规划

4.7 本章小结

第五章 系统的详细设计与实现

5.1 系统运行流程的设计与实现

5.2 关键数据流接口设计与实现

5.3 网管软件主要功能模块设计与实现

5.3.1 设备管理功能模块设计与实现

5.3.2 告警及信息管理功能模块设计与实现

5.3.3 用户管理功能模块设计与实现

5.3.4 网络拓扑管理功能模块设计与实现

5.4 硬件接口描述

5.5 SNMP 协议参数

5.6 设备信息描述

5.7 SNMP 通信协议模块

5.8 数据的保存和显示

5.9 本章小结

第六章 网管系统测试

6.1 系统的安装、调试和运行

6.2 网管软件测试

6.3 系统主要功能的测试

6.3.1 设备管理模块的测试

6.3.2 告警及信息管理测试

6.3.3 用户管理模块测试

6.3.4 网络拓扑结构管理模块测试

6.4 稳定性测试

6.5 测试结论

6.6 本章小结

第七章 结论与展望

7.1 系统特征

7.2 实施效果

7.3 总结

7.4 进一步研究方向

致谢

参考文献

#### （6）有线电视HFC终端设备管理系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 国内外HFC 网络管理系统发展现状

1.3 本文的研究目标和研究内容

1.4 论文主要内容和结构安排

第二章 课题相关技术分析

2.1 系统软件开发环境

2.2 SNMP++功能类库

2.3 SOLARWINDS MIB BROWSER

2.4 SQL SERVER

2.5 本章小结

第三章 项目需求分析

3.1 总体需求描述

3.2 系统功能需求

3.2.1 软件前台功能分析

3.2.2 系统硬件功能分析

3.2.3 吉林市HFC 宽带网参数规划

3.3 系统数据流图

3.4 系统用例图

3.5 本章小结

第四章 系统总体设计和数据库设计

4.1 系统设计原则

4.2 系统总体架构

4.2.1 系统网络架构

4.2.2 终端管理系统总体架构

4.2.3 终端管理系统MIB 结构分析

4.2.4 SNMP 通信功能分析与设计

4.3 系统各模块介绍及之间关系

4.4 系统数据库设计

4.4.1 设计原则

4.4.2 E-R 图设计

4.4.3 数据库表设计

4.5 本章小结

第五章 系统详细设计与实现

5.1 系统登录模块的设计

5.1.1 系统登录

5.1.2 系统管理

5.1.3 系统登录设计类图

5.2 小区设置模块设计

5.2.1 小区设置

5.2.2 小区设置设计类图

5.3 CMTS 管理模块设计

5.3.1 添加CMTS 用例

5.3.2 CMTS 管理设计类图

5.3.3 编辑CMTS

5.3.4 编辑CMTS 设计类图

5.3.5 查看CMTS

5.3.6 查看CMTS 设计类图

5.3.7 CMTS 管理用例

5.4 CM 系统管理模块设计

5.4.1 CM 系统管理

5.4.2 CM 系统管理设计类图

5.4.3 查看CM 状态

5.4.4 查看CM 状态设计类图

5.4.5 查看CM 代码设计

5.5 用户资料模块设计

5.5.1 用户管理设计类图

5.5.2 用户管理代码设计

5.5.3 CM 日志用例

5.6 用户管理模块设计

5.6.1 查看用户用例

5.7 本章小结

第六章 终端管理系统性能测试

6.1 测试原则

6.2 系统功能模块测试

6.2.1 系统登陆界面

6.2.2 系统管理界面

6.3 小区设置模块测试

6.4 CMTS 管理模块测试

6.4.1 添加CMTS 界面

6.4.2 编辑CMTS 界面

6.4.3 查看CMTS 界面

6.4.4 CMTS 管理界面

6.5 CM 系统模块管理测试

6.5.1 查找CM 界面

6.5.2 用户资料管理界面

6.5.3 CM 日志界面

6.6 用户管理模块测试

6.6.1 查看用户界面

6.6.2 修改密码界面

6.7 系统性能测试及结果分析

6.8 本章小结

第七章 结论和展望

7.1 论文总结

7.2 前景展望

致谢

参考文献

#### （7）基于HFC网Cable Modem远程监测分析系统的研究与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 项目背景

1.2 HFC 网络设备管理的国内外研究现状

1.3 论文的内容及安排

第二章 Cable Modem 接入网技术

2.1 Cable Modem 接入网HFC 系统

2.1.1 HFC 网概述

2.1.2 Cable Modem 接入网HFC 系统结构

2.1.3 Cable Modem 头端控制器CMTS

2.2 Cable Modem 技术原理

2.3 CMTS 与Cable Modem 的通讯机制

2.4 Cable Modem 标准和规范

2.5 本章小结

第三章 Cable Modem 远程监测系统的开发

3.1 现状概述

3.2 系统需求分析

3.2.1 系统开发总体目标

3.2.2 系统建设要求

3.3 HFC 宽带接入网网管接口的选择

3.3.1 SNMP 协议接口

3.3.2 TMN 的Q3 接口

3.3.3 CORBA(Common Object Request Broker Architecture)接口

3.3.4 HFC 宽带接入网网管接口协议的选择

3.4 SNMP 协议简介

3.4.1 SNMP 管理过程

3.4.2 SNMP 协议结构及版本

3.4.3 管理信息库MIB

3.4.4 SNMP 管理的安全

3.4.5 支持SNMP 的网络设备

3.5 HFC 网络设备管理系统介绍

3.6 基于HFC 网Cable Modem 远程监测系统MIB 的实现

3.6.1 MIB 结构的定义与语法

3.6.2 标准MIB 结构

3.6.3 HFC 接入网MIB 结构

3.6.4 MCNS/DOCSIS 兼容RF 接口的docsIfMIB 介绍

3.6.5 Cable Modem 远程监测系统MIB 库的开发

3.7 基于HFC 网Cable Modem 远程监测系统的实现

3.7.1 系统实现功能描述

3.7.2 系统架构设计

3.7.3 系统开发的技术

3.7.4 系统采集设备运行情况的方式

3.7.5 系统使用软件平台

3.7.6 系统特点

3.8 本章小结

第四章 基于HFC 网Cable Modem 远程监测系统的应用

4.1 Cable Modem 远程监测系统操作界面

4.1.1 客户端WEB 访问操作界面

4.1.2 系统设置操作界面

4.2 Cable Modem 和CMTS 各指标参数说明

4.2.1 系统检测的各指标参数介绍

4.2.2 Cable Modem 发射电平详细介绍

4.2.3 CMTS 回传通道SNR 详细介绍

4.3 Cable Modem 远程监测系统在实际工作中的具体应用

4.3.1 根据Cable Modem 状态判断故障原因

4.3.2 根据Cable Modem 下行电平判断故障原因

4.3.3 根据Cable Modem 发射电平判断故障原因

4.3.4 根据回传通道SNR 判断故障原因

4.3.5 根据回传通道占用率判断故障原因

4.3.6 根据通道活动用户数判断故障原因

4.4 本章小结

第五章 系统分析功能的实现

5.1 射频指标的均值与方差含义

5.1.1 均值介绍

5.1.2 标准差介绍

5.2 研究对象和方法

5.2.1 研究对象和方法简介

5.2.2 CM 下行接收电平指标的分布

5.2.3 CM 发射电平指标的分布

5.3 构建一套可量化反映双向HFC 网络质量的数学模型

5.3.1 传统的HFC 网络测试评价方法

5.3.2 可量化反映双向HFC 网络质量的数学模型

5.4 双向HFC 网络质量的数学模型在广州市HFC 的运行结果

5.5 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （8）HFC网管前端控制器的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 有线电视网络的发展现状

1.2 HFC网络设备管理系统概述

1.3 HFC网络管理系统的开发环境

1.3.1 嵌入式处理器

1.3.2 嵌入式操作系统

1.3.3 嵌入式GUI系统

1.4 课题研究的目的和意义

第2章 HFC网络设备管理系统

2.1 开放式HFC网络管理

2.2 HFC网管系统的功能

2.3 HFC网管协议模型及接口的分析

2.4 HFC网管前端控制器的技术难点

2.5 前端控制器总体结构的设计

2.6 本章小结

第3章 前端控制器内部功能的设计与实现

3.1 MAC操作模块的设计与实现

3.1.1 MAC数据结构

3.1.2 MAC协议服务域的设计与实现

3.2 应答器注册机制的设计与实现

3.2.1 注册方式的改进

3.3 应答器轮询机制的设计与实现

3.4 异网数据操作模块的设计与实现

3.4.1 透明网关的设计与实现

3.4.1.1 透明网关

3.4.1.2 透明网关的实现

3.4.2 应答器寻址技术与实现

3.5 多任务处理机制的设计与实现

3.5.1 多线程技术对串口的有效利用

3.6 输入输出模块的设计

3.7 本章小结

第4章 前端控制器GUI的设计与实现

4.1 Qt开发环境的建立

4.2 GUI系统的设计

4.3 GUI的具体实现

4.3.1 Framebuffer在GUI实现中的应用

4.3.2 GUI应用程序的实现

4.3.3 GUI界面的汉化

4.4 GUI软件的编译

4.5 Qt库的移植

4.6 本章小结

第5章 前端控制器系统的集成和测试

5.1 前端控制器系统的集成

5.1.1 系统的配置和编译

5.1.2 NFS服务的实现

5.3 前端控制器的初试化优化

5.3.1 Linux启动过程分析

5.3.2 系统启动优化

5.4 系统的测试

5.5 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的论文和参加的科研项目

附录

#### （9）HFC网络管理的研究及管理器软件的设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 课题研究目的与意义

1.3 课题研究的内容及所完成的主要工作

第二章 HFC网络管理主要理论与技术介绍

2.1 网络管理概述

2.1.1 网络管理的定义

2.1.2 网络管理技术的发展

2.1.3 网络管理体系结构

2.1.4 网络管理协议

2.2 HFC网络简介

2.2.1 什么是HFC

2.2.2 HFC网络的基本组成

2.2.3 HFC网络的结构

2.2.4 HFC网络的优势

2.3 HFC网络管理

2.3.1 国外HFC网管概况

2.3.2 国内HFC网管现状

2.3.3 HFC网络管理功能

第三章 简单网络管理协议(SNMP)的研究

3.1 SNMP协议

3.1.1 SNMP的体系结构

3.1.2 SNMP的管理模型

3.1.3 SNMP的协议数据单元

3.2 SNMP管理信息库MIB

3.2.1 MIB结构

3.2.2 MIB变量的引用

3.3 TMN中的CMIP协议

3.4 SNMP与CMIP的比较

第四章 开发工具

4.1 地理信息系统技术

4.1.1 GIS的定义

4.1.2 GIS的发展历史和应用现状

4.2 组件MapX

4.2.1 GIS组件技术

4.2.2 MapX的数据结构

4.2.3 MapX的对象模型结构

4.3 网管通信技术的实现工具—PowerTCP SNMP Tool

4.3.1 Manager/Agent介绍

4.3.2 支持SNMP的Manager的设计

4.3.3 SNMP Manager通信模块的实现技术

第五章 HFC网管软件系统总体分析

5.1 网管系统概述

5.1.1 设计目标

5.1.2 设计原则

5.1.3 系统功能概述

5.2 系统协议模型

5.3 系统的软件开发环境

第六章 管理器(NMS)软件的设计及实现

6.1 管理器软件总体结构

6.2 管理器端数据库的设计

6.3 软件功能的详细设计及实现

6.3.1 网络拓扑图

6.3.2 设备监控

6.3.3 故障告警

6.3.4 数据分析维护

6.3.5 轮询功能设置

6.3.6 管理端通信程序的设计

6.3.7 Get的实现

6.3.8 Set的实现

6.3.9 Trap的接收

总结

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录

#### （10）开放式HFC网络管理系统关键技术的研究与设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

符号说明

第一章 绪论

1.1 问题的提出

1.2 国内外现状

1.3 研究的目的和意义

1.4 本课题所做的工作

1.5 论文的安排

第二章 网络管理系统的介绍

2.1 网络管理的定义和系统构成

2.1.1 网络管理定义

2.1.2 网络管理的系统构成

2.2 网络管理系统结构

2.2.1 集中式网络管理结构

2.2.2 分布式网络管理结构

2.3 简单网络管理协议(SNMPv1)

2.3.1 SNMP的概述

2.3.2 SNMP管理模型

2.3.3 ASN.1和SMI

2.3.4 SNMP的运行过程

2.4 SNMPv1报文编码说明

2.4.1 报文格式

2.4.2 SNMP报文编码

2.4.3 SNMP报文编码举例

2.5 小结

第三章 开放式HFC网络管理系统的研究

3.1 HFC网络管理系统的协议模型

3.2 HFC网管模型

3.3 MAC协议数据单元

3.4 告警通知和查询

3.4.1 竞争模式

3.4.2 轮询模式

3.5 应答器的寻址方式

3.5.1 独立IP寻址方式

3.5.2 公用IP代理方式

3.6 开放式HFC网管设备结构框图设计

3.6.1 前端控制器的原理框图

3.6.2 应答器原理框图

3.7 小结

第四章 开放式HFC网络管理系统关键技术的设计

4.1 MAC层协议的设计

4.1.1 MAC数据包结构

4.1.2 上行信道的接入模式

4.1.3 碰撞的退避机制

4.1.4 MAC层协议程序设计流程图

4.2 嵌入式SNMP的设计

4.2.1 分析器和响应发生器的设计

4.2.2 基本分析原语的设计

4.2.3 请求分析和产生响应的设计

4.3 MIB的设计

4.3.1 对象的数据结构设计

4.3.2 嵌入式系统下MIB库的设计

4.3.3 管理MIB的设计

4.4 小结

第五章 开放式HFC网络管理系统接口的测试

5.1 HFC网管系统的接口体系

5.2 测试平台

5.3 协议层接口测试

5.4 SNMP/IP接口测试

5.4.1 前端控制器、II/III类应答器接口

5.4.2 系统管理软件接口

5.5 SNMP/MAC接口测试

5.5.1 应答器接口

5.5.2 前端控制器接口

5.6 MAC接口测试

5.6.1 应答器接口

5.6.2 前端控制器接口

5.7 物理层接口测试

5.8 MAC层接口的测试报告

5.9 小结

第六章 结论

6.1 论文总结

6.2 需完善的问题

6.3 进一步研究的内容

参考文献

附录一 开放式HFC网管系统

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录

### 四、HFC网络资料管理系统的设计与实现（论文参考文献）

- [1]宽带接入网综合网管系统多厂家设备接入的设计与实现[D]. 卢明. 黑龙江大学, 2016(06)

- [2]基于SNMP的光接收机和EOC统一网管软件的设计和实现[D]. 李钲堂. 上海交通大学, 2016(03)

- [3]基于SNMP的开放式HFC网络综合管理系统的研究[D]. 李晓飞. 西安电子科技大学, 2014(01)

- [4]基于SNMP的开放式网管设备接入技术的研究[D]. 董平学. 黑龙江大学, 2013(S1)

- [5]前端设备SNMP网管系统的设计与实现[D]. 乔彩霞. 电子科技大学, 2012(01)

- [6]有线电视HFC终端设备管理系统设计与实现[D]. 刘洋. 电子科技大学, 2011(06)

- [7]基于HFC网Cable Modem远程监测分析系统的研究与实现[D]. 王绵江. 华南理工大学, 2009(S1)

- [8]HFC网管前端控制器的设计与实现[D]. 汪冀业. 武汉理工大学, 2008(09)

- [9]HFC网络管理的研究及管理器软件的设计[D]. 伏金娣. 浙江工业大学, 2007(06)

- [10]开放式HFC网络管理系统关键技术的研究与设计[D]. 鲍一飞. 浙江工业大学, 2007(06)

本文来源: https://www.lw70.cn/article/6759771d39b060c12856adf5.html