# 岩心钻机调研报告

##### 问：液压动力头岩心钻机的工作特点

- 答：能推荐几款液压动力头岩芯钻机吗？主要从事地质勘探工作的需要取芯

##### 问：XY-1A岩心钻机有哪些特点？

答：XY-1A岩心钻机有以下特点。

1、本钻机为高速钻机适用于普查勘探，地球物理勘探，道路及建筑勘探以及打爆破孔等钻进工程。

2、可根据底层的不同选用合金、金刚石及复合片等钻头进行钻进。

3、可钻2-9级的沙质粘土及岩层等。

XY-1A岩心钻机主要特点

1、具有油压自动进给机构，提高钻进效率，减轻工人劳动强度。

2、采用球卡夹持机构代替卡盘，可实行不停机倒杆，操作方便，安全可靠。

3、卷扬机加装保持架，形成双面支撑星轮的结构，可承受强烈冲击。

4、立轴箱四组轴承定位，保证回转器有足够刚性应对碎石层，卵石层等复杂地质条件。

5、本机采用锥度离合器，具有传递扭矩大，操作方便，免维护的突出特点。

京钻机械制造有限公司多年来长期昌洞从事XY-1A型岩芯钻机及配件的生产及销售，XY-1A型岩芯钻机是一种具有油压给进的告诉轻便钻机,适用于普查勘探、地球物理勘探,道路及建设勘探以及打爆破孔,水文、水井、煤田开发等钻井工程.

XY-1A型岩芯钻机主要特点耐仔枯

1.具有油压给进机构,提高钻进效率,减轻工人劳动强度.

2.钻机配有上球卡式夹持机构并带有六方主动钻杆,可实行不停机倒杆,工作**,安全可靠.

3.配有孔底压力计指示压力,便于掌握戚碧孔内情况.

4.手柄集中,操作方便.

- 5.钻机结构紧凑、体积小、重量轻分解性强、便于搬迁、适合于平原或山区工作.

- 答：这个要看是什么原因吧。有得问题不可以处理的。

##### 问：钻探技术发展现状

答：西方工业化国家和主要矿业大国的地质岩心钻探技术以绳索取心钻进、空气钻进为主，产品质量和技术水平一直保持较大的优势。另外，发达国家在定向钻进技术、环保钻井液技术、长寿命金刚石钻头以及全液压钻探装备、自动化钻机等方面亦保持一定优势，在钻探产品的技术标准方面亦具有强势话语权李带。

目前，美国、澳大利亚、加信族拿大、南非和欧洲等一些发达国家所采用的岩心钻进方法主要有金刚石回转钻进、三牙轮钻进和气动潜孔锤钻进。另一项重要发展是采用计算机来控制钻进，以减轻工人劳动强度，提高钻进效率和钻进精度。

取心方法包括常规提钻取心(Conventional Core Drilling)、绳索取心(Wireline Core Drilling)和反循环取样(Reversery Circulation)，但用的较多的还是绳索取心和反循环取样。

钻机方面，国外市场上全液压动力头岩心钻机已经成为主流机型，已形成完整的产品系列。以瑞典Atlas Copco公司生产的CS系列全液压地表取心钻机、Diamec系列全液压坑道取心钻机、R系列反循环钻机，加拿大Boart Longyear公司生产的LF系列全液压地表取心钻机，澳大利亚UDR公司生产的UDR KL系滑扰弊列和UDR系列全液压取心钻机为主导。钻机的钻深能力有大幅度提高，钻机均为全液压动力头长行程钻进。

- 地表钻机动力设备方面，大部分为柴油机或电动机，移动形式有履带自行式、卡车自行式和轮胎拖挂式；而地下巷道钻机动力大都为电机，移动形式大都为履带自行式和轮胎拖挂式。

本文来源: https://www.lw70.cn/article/99a5c9dddbc001ef2eef4c33.html