# 复电阻率（CR）法在油气藏检测中的应用效果

### 一、复电阻率(CR)法探测油气藏的应用效果（论文文献综述）

雷闯,陈志强,张浩然,章汉,刘忠,姚本全[1]（2020）在《复电阻率法在油气勘探中的应用》文中提出本文研究了作者接触团队（以下简称:团队）关于复电阻率法在油气勘探中的可行性,从团队已有设备和软件出发,结合实际生产情况,本着摸索建立一套从野外采集到资料处理与解释系统的目的,探讨了复电阻率法在油气勘探中的应用。

张明玉,沈伟,方石,季焕成,张雷,张斌,徐文秀[2]（2019）在《准噶尔盆地西北缘夏南斜坡区三叠系含油气性复电阻率法检测》文中认为利用复电阻率法对准噶尔盆地西北缘乌夏断裂带夏南斜坡区开展油气检测工作,以降低钻探风险。在对成果剖面综合分析后,将研究区内8口已钻井的试油情况进行标定。结果表明,视充电率（> 9%）和电磁电阻率（<9Ω·m）是本次复电阻率法油气异常识别的阀值。根据阀值在剖面上识别了12个异常区域,结合已有勘探成果,综合分析各异常区的含油气性,认为夏南斜坡区整体异常较弱,夏039井处异常显示较好,钻探风险较低。复电阻率法在圈闭内含油气检测方面有其独特的技术优势及成本优势,可作为油气勘探的有效辅助检测手段。

马龙,李忠雄,曹玉祯,杨志成,万友利,卫红伟,孙伟,曹竣锋[3]（2019）在《复电阻率法探测油气研究——以羌塘盆地扎仁地区为例》文中研究说明复电阻率法可以寻找岩性油气藏,适用于构造复杂的羌塘盆地.本文首次报道了在羌塘盆地应用复电阻率法开展油气勘探的研究成果.以扎仁地区布曲组含油白云岩为先验条件,结合地层岩石物性特征,对复电阻率法ZR-CR2测线的频谱参数进行了分析.结果表明,导电性参数可以区分研究区地层岩性,极化性参数能够识别有利油气异常.综合扎仁地区地质、地球物理资料对ZR-CR2测线的拟断面进行了推断解释,总结了莎巧木组含有利油气异常的岩性圈闭具有"一高三低"的响应特征,即视充电率（ms）高、视时间常数（τs）低、视频率相关系数（Cs）低、导电性参数低.建议在ZR-CR2测线视充电率ms值最大处部署油气钻探,以期获得羌塘盆地油气勘探的突破.

昌彦君,托乎尼牙孜·吐尼牙孜,王汉雨[4]（2018）在《等效介质理论激电模型频率相关系数的影响因素》文中进行了进一步梳理本文基于广义等效介质理论激电（GEMTIP）模型,通过分析岩矿石中含有多种不同极化颗粒时,其复电阻率随频率的变化特征,进而分析频率相关系数的主要影响因素。结果表明,岩石中所含极化颗粒的形状、尺寸不完全相同时,随着它们变化范围的扩大,岩矿石复电阻率频谱曲线变得平缓、频率相关系数变小;岩矿石含有极化特性相差较大的多种极化颗粒时,其频率相关系数也变小;岩石内极化颗粒的极化特性相差不大时,频率相关系数主要反映岩石内矿物颗粒的形状和尺寸的变化。这些认识对于根据频率相关系数值的相对大小进行异常划分,并按结构区分引起激电异常的极化体具有重要的指导意义。

高妍[5]（2018）在《基于频散介质的井筒电磁响应模拟与反演方法研究》文中研究指明地层中的低频极化（小于10 kHz）效应能显着增加测量电磁场的幅度并减小相位,其中虚部电阻率能直接表现出低频极化效应,使电磁场响应受到显着影响。基于井筒电磁数据可以重建井周电导率实部和虚部的分布。这些信息可以用于评价油气储层的含水饱和度,实现对开发油气储层的监测,在提高油气储层采收率和地热资源开发中发挥有效作用。本文基于一组碳酸盐岩储层岩心样品的复电阻率测量数据,分析并反演了岩石复电阻率模型的电磁参数,建立了饱和油气储层的复电阻率模型。开发了一套基于频率域电磁正反演算法的复电阻率成像方法。取得了如下成果和认识:（1）碳酸盐岩储层的电磁频散特征分析从碳酸盐岩潜山储层岩心样品出发,实验测量并分析了其频率相关的复电阻率特征;讨论了复电阻率与含油饱和度之间的关系;综合考虑到导电和极化效应,借助正则化最小二乘算法分别拟合Debye模型和Cole-Cole模型,并提取低频电磁激发极化（IP）效应参数;开展了井间电磁层状介质模型的电磁响应模拟试验,通过不同频率、井间距以及目标体与背景电阻率的对比度这三类参数的变化,讨论并分析了虚部电阻率对异常响应的贡献。模拟结果证实含油储层的测量结果具有明显的电磁频散特征。（2）频率域井筒电磁正演推导了基于六面体单元的频率域电磁矢量有限元（FDFE）模拟方法,在FDFE迭代求解框架中,对复线性系统进行谱等价性变换,提高了迭代求解的效率;采用不完全LU分解预条件方法,在多源、多频率、多模型求解等方面提高电磁模拟的效率。（3）井筒电磁反演基于高斯牛顿反演框架,反演得到了基于合成井间电磁数据的实部电阻率和虚部电阻率模型。反演过程中采用了通用测量约束的方法,相对于平滑约束反演,对模型界面的刻画能力得到了提高;反演迭代中采用了基于Lanczos分解的谱方法,同时求解多个正则化参数对应的标准方程,为L曲线方法确定正则化参数节省了大量时间,有效提高了反演的效率。

邓居智,郑燕青,陈辉,裴俊勇[6]（2017）在《复电阻率法在冷水坑矿集区的应用效果》文中提出复电阻率法（Complex Resistivity method,简称CR法）目前在深部找矿探测中应用颇广,主要研究地下地质目标体在近区电磁耦合效应及电极化效应中引起的谱参数异常.本文主要介绍了复电阻率法的基本理论以及野外数据采集参数设置方法,以江西省贵溪市银铅锌矿田勘探为例,通过Cole-Cole数学模型对四条测线实测数据在频率域进行谱参数分解,然后选取视电阻率、视频散率两个谱参数进行数据处理,视频散率选取1 Hz和0.0625 Hz两个频点实测振幅进行计算.进而绘制了视电阻率与视频散率二维拟断面以及二维反演断面,并结合矿集区地质、物性等资料,说明此方法在划分矿集区地下地质构造特别是F2断裂的识别情况上有较好的应用效果,并为后续研究工作提供有效依据.

张锐锋,严良俊,孙社敏,降栓奇,谢兴兵,靳国庆[7]（2016）在《时频电磁法时域激电参数提取与应用》文中提出时频电磁法可同时研究电阻率和极化信息,适用于频域资料中极化信息的提取及利用。但通常从时域信息中提取激电参数更方便,其油气指示特征也更直接、明显。本文引入频域等效介质激电（GEMTIP）模型,对其进行简化和拉氏反变换,得到时域GEMTIP模型;分析模型时域特征后,将耦合与极化模型组合方式应用于激电真参数反演,实现了GEMTIP激电谱参数反演;针对华北油田文安斜坡—大城凸起区时频电磁法02测线,提取其面极化参数曲线,并与已处理的频域相位参数和反演极化率剖面进行对比,发现异常形态与位置对应一致,表明GEMTIP激电谱参数提取方法有效,同时也增强了油气检测结果的可靠性。由于GEMTIP激电谱参数提取过程便捷且效果明显,使得时频电磁法在油气检测中更具应用前景。

孙启隆[8]（2016）在《海相页岩气综合物探方法研究 ——以礁石坝页岩气藏为例》文中进行了进一步梳理页岩气是一种自生自储的清洁、高效的非常规油气资源。我国页岩气资源含量丰富,分布较广,勘探前景十分可观。目前我国已经展开了页岩气勘探开发的相关研究,这对缓解中国能源紧张有着重要意义,并将为我国带来直接的社会经济效益。泥页岩相较于围岩大多显示为低阻特征,而含气时电阻率会有所升高,这为采用电磁法进行页岩气勘探提供了物性基础。本文论述了综合地球物理勘探方法在涪陵焦石坝勘探中的应用研究。综合地球物理勘探主要以地层岩性的弹性、电性、密度和磁性特征为依据,研究复杂油气藏地球物理（重、磁、电、震）场的响应机理和特征,通过对实际工区采集的重、磁、电、震等地球物理资料进行处理反演解释,得到地下油气藏的结构特征等。论述了与海相页岩伴生的黄铁矿形成机制,及其存在意义。“降维逼近正演修正法”通过实测的视电阻率曲线及一维正演计算的理论视电阻率曲线,依次修正每个电性层的电阻率和地层的厚度。该方法的特点是将地下介质划分成与观测周期点数一样多的电性层,并且在纵向上具有最大限度地反映观测资料所能反映的电性层的分辨能力。所以“降维逼近正演修正法”能正确恢复各电性层的电阻率和厚度。大地电磁测深法（MT）由苏联学者A. N. Tikhonov [1] （1950） 和 L. Cagniard [1]（1953）于20世纪50年代初提出的,是通过测量地球天然的交变电磁场来研究地层电性特征,预测地层构造的一种地球物理勘探方法。本次项目中使用的是EMAP由MT基础上发展而来,具有对高导层识别能力强、且不受高阻层屏蔽；勘探深度大,地层构造横向分辨率高；野外生产费用低、野外施工轻便；资料处理和解释技术成熟等优点。长偏移距瞬变电磁法（LowTEM）以长接地导线向地下供电,供电波型为双极性方波,在场源断电后,通过测量二次场随时间的衰减特性来达到勘探测深目的。长偏移距瞬变电磁法特点是长偏移距、长时窗观测。可获得不同勘探深度地层电阻率信息等一系列优点。复电阻率法（CR）是一种频率域电偶源地面电磁勘探方法,以人工源激发供电,测量宏观二次场的衰减过程,通过研究分析地下极化异常体之间的关系及地层复视电阻率的形态特征,从而达到反演地下异常极化体埋深、规模等信息的目的。是电磁勘探方法中唯一能直接指示油气藏的方法。其主要特点是探测深度大,空间几何和电性分辨率高,对目标响应的灵敏度比常规电阻率法高,激发极化参数与油气藏直接关联。本文着重研究了三种地面电法的反演方法,综合地质、地震和电法资料,深入分析了各个电性剖面的异常特征并与地震剖面对比对页岩气层勘探效果。构建了研究区域的地下地电构造模式,预测出高含气层位,为将来页岩气勘探开发提供经验及作出指导。

张志勇,周峰,李泽林[9]（2015）在《二次插值的时间域激电2.5维有限元数值模拟》文中研究指明通过研究基于三角单元二次插值的有限元2.5维时间域激电正演,引入Cole-Cole模型推导了2.5维复电阻率满足的边值问题,采用Guptasarma提出的滤波算法,实现了频率域激电到时域的转换;从刚度矩阵的特点出发、结合基于符号分析的线性方程组直接解法,设计实现了适合时间域2.5维激电正演的快速算法。该算法通过对计算区边界的近似处理,使处理后的刚度矩阵只与供电频率及波数有关,而与供电点位置无关,从而有效减少线性方程组直接解法中矩阵分解的工作量;设计了基于图论理论的矩阵重排与填入元分析算法,实现了高效的矩阵LDLT分解;优化了计算流程,在正演计算过程中对于同一剖分结构只需进行一次符号分析,相同频率和波数条件下所有供电点只需一次LDLT分解。最后,利用快速算法,研究了异常体的视电阻率、视极化率、视频散率等参数的异常特征。

徐自生,张丽,唐伟,王秋璇[10]（2015）在《复电阻率法（CR）在内蒙古那吉河铅锌矿探测中的应用》文中进行了进一步梳理复电阻率（CR）法是基于位场理论的一种地面勘探方法,是以岩矿石的频谱或时谱特性差异为研究基础。文章介绍了那吉河铅锌矿勘查区域的地质概况和地球物理特征,详细分析了CR法在NJH-CR2线勘查中所获得的电性参数即导电性和极化性特征,据CR法的探测结果并且结合区内地层分布、成矿条件和已知钻孔的岩矿石的物性资料,总结了该地区铅锌银矿体的异常特征:高m s、高τs、低ρs、低C s,即"二高二低"组合特征。

### 二、复电阻率(CR)法探测油气藏的应用效果（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、复电阻率(CR)法探测油气藏的应用效果（论文提纲范文）

#### （1）复电阻率法在油气勘探中的应用（论文提纲范文）

0 引言

1 复电阻率法国内外研究现状

2 CR法方法原理与技术

2.1 仪器设备

2.2 野外布设

3 复电阻率法的处理解释

4 结论与讨论

4.1 关于方法

4.2 必要性

4.3 讨论

#### （2）准噶尔盆地西北缘夏南斜坡区三叠系含油气性复电阻率法检测（论文提纲范文）

0 引言

1 研究区地质背景

2 复电阻率检测法、数据采集及质量评价

3 数据反演

3.1 反演方法

3.2 反演稳定性及误差分析

4 数据分析

4.1 异常阀值的标定

4.2 剖面异常的展布特征

4.3 剖面异常含油气性的分析

4.4 平面异常综合分析

5 讨论

6 结论

#### （3）复电阻率法探测油气研究——以羌塘盆地扎仁地区为例（论文提纲范文）

0 引 言

1 区域地质概况

2 研究区岩石物性特征

3 数据采集与处理

3.1 野外数据采集

3.2 资料处理

4 复电阻率法异常特征

4.1 导电性参数特征

4.2 极化性参数特征

5 试验结果及讨论

6 结 论

#### （4）等效介质理论激电模型频率相关系数的影响因素（论文提纲范文）

1 引言

2 GEMTIP模型

2.1 球形颗粒GEMTIP模型

2.2 椭球形颗粒GEMTIP模型

3 频率相关系数的研究

3.1 频率相关系数的意义

3.2 频率相关系数的影响因素分析

4 结论

#### （5）基于频散介质的井筒电磁响应模拟与反演方法研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

创新点

第1章 引言

1.1 选题的目的及意义

1.2 国内外研究概述

1.2.1 复电阻率模型研究现状

1.2.2 复电阻率电磁模拟研究进展

1.2.3 复电阻率反演研究概述

1.3 主要研究内容和技术路线

1.3.1 研究和工作内容

1.3.2 技术路线

第2章 电磁频散特征的测量与分析

2.1 实验测量复电阻率谱

2.1.1 复电阻率的理论背景

2.1.2 岩心样品和实验装置

2.1.3 实验结果分析

2.2 复电阻率谱反演

2.2.1 复电阻率模型的回顾

2.2.2 复电阻率参数反演

2.3 复电阻率灵敏度试验

2.3.1 二维频率相关时间域有限差分原理

2.3.2 频率域电磁频散特征——一维算例

2.3.3 时间域电磁频散特征——二维算例

2.4 小结

第3章 井筒电磁响应的三维模拟

3.1 Maxwell方程的频率域离散

3.1.1 频率域有限差分分析

3.1.2 频率域有限元分析

3.2 有效的预条件迭代求解策略

3.2.1 复线型系统的谱等价性变换

3.2.2 迭代算子的优化

3.2.3 基于不完全分解的预条件方法

3.3 三维模拟结果

3.3.1 迭代数值解的验证

3.3.2 三维复电阻率灵敏度研究

3.3.3 预条件方法的应用

3.4 小结

第4章 井间复电阻率模型的电磁数据反演

4.1 反演理论

4.1.1 高斯牛顿反演框架

4.1.2 模型参数化和灵敏度矩阵

4.1.3 标准方程的求解

4.2 基于常规介质的井筒电磁反演

4.3 基于频散介质的井筒电磁反演

第5章 结论

参考文献

致谢

个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果

学位论文数据集

#### （6）复电阻率法在冷水坑矿集区的应用效果（论文提纲范文）

0 引言

1 方法原理和测线布置

1.1 方法原理

1.2 测线布置

2 勘查区概况

2.1 区域地质背景

2.2 区域电阻率特征

3 数据处理与分析对比

4 试验结果及解译

5 结论

#### （7）时频电磁法时域激电参数提取与应用（论文提纲范文）

1 引言

2 激电模型

2.1 Cole-Cole模型

2.2 GEMTIP模型

2.2.1 频域模型

2.2.2 时域模型

3 时频电磁法时域激电信息提取

3.1 正演模型

3.2 GEMTIP真参数反演

4 实际资料应用效果对比分析

5 结论

#### （8）海相页岩气综合物探方法研究 ——以礁石坝页岩气藏为例（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 国内外研究现状

1.3 选题目的与意义

1.4 研究内容及主要成果

1.5 技术路线

第二章 工区概况及地质概况

2.1 工区概况

2.2 地质概况

2.3 完成工作量

第三章 四川盆地龙马溪组海相页岩

3.1 四川盆地构造活动

3.2 海相页岩中形成黄铁矿的元素来源

3.3 海相页岩中黄铁矿存在意义

第四章 海相页岩气的生、储、运、聚、藏

4.1 海相页岩气生成机理

4.2 海相页岩气赋存机理

4.3 海相页岩气运聚机理

4.4 海相页岩气产出机理

第五章 海相页岩气储层特性及模型研究

5.1 海相页岩气储层特性

5.2 海相页岩气层模型研究

5.3 焦石坝页岩气层电性构造模型研究

第六章 海相页岩气勘探方法研究

6.1 勘探方法研究

第七章 资料处理方法研究

7.1 降维逼近正演修正法

7.2 大地电磁测深法(EMAP)资料处理和反演方法

7.3 长偏移距瞬变电磁法(LowTEM)资料处理和反演方法

7.4 复电阻率法(CR)资料处理解释方法

第八章 成果解释

8.1 EMAP电阻率深度剖面与地震深度剖面对比

8.2 TEM电阻率深度剖面与地震深度剖面对比

8.3 CR法极化率时间剖面与地震属性参数时间剖面对比

8.4 TEM电阻率和CR法极化率剖面对比,预测高含气部位

第九章 结论与创新

致谢

参考文献

个人简介

#### （9）二次插值的时间域激电2.5维有限元数值模拟（论文提纲范文）

1引言

2方法原理

2.1时间域激电2.5维正演原理

2.2滤波算法

3有限元分析

3.1网格剖分

3.2单元刚度矩阵计算

3.2.1泛函式(3)第一项单元积分

3.2.2泛函(式(3))第二项单元积分

3.2.3泛函(式(3))第三项单元积分

3.3快速算法设计

4算例分析

4.1均匀半空间模型

4.2组合模型

4.3带地形模型

4.4油气地质模型

5结论与建议

#### （10）复电阻率法（CR）在内蒙古那吉河铅锌矿探测中的应用（论文提纲范文）

0引言

1测区地质和地球物理特征

1.1地质概况

1.2地球物理特征

2复电阻率法数据采集处理

2.1野外数据采集

2.2资料处理

3复电阻率法异常特征

3.1导电性参数特征

3.2极化性参数特征

4勘探效果

5结论

### 四、复电阻率(CR)法探测油气藏的应用效果（论文参考文献）

- [1]复电阻率法在油气勘探中的应用[J]. 雷闯,陈志强,张浩然,章汉,刘忠,姚本全. 中国石油和化工标准与质量, 2020(01)

- [2]准噶尔盆地西北缘夏南斜坡区三叠系含油气性复电阻率法检测[J]. 张明玉,沈伟,方石,季焕成,张雷,张斌,徐文秀. 世界地质, 2019(01)

- [3]复电阻率法探测油气研究——以羌塘盆地扎仁地区为例[J]. 马龙,李忠雄,曹玉祯,杨志成,万友利,卫红伟,孙伟,曹竣锋. 地球物理学进展, 2019(04)

- [4]等效介质理论激电模型频率相关系数的影响因素[J]. 昌彦君,托乎尼牙孜·吐尼牙孜,王汉雨. 石油地球物理勘探, 2018(05)

- [5]基于频散介质的井筒电磁响应模拟与反演方法研究[D]. 高妍. 中国石油大学(北京), 2018

- [6]复电阻率法在冷水坑矿集区的应用效果[J]. 邓居智,郑燕青,陈辉,裴俊勇. 地球物理学进展, 2017(04)

- [7]时频电磁法时域激电参数提取与应用[J]. 张锐锋,严良俊,孙社敏,降栓奇,谢兴兵,靳国庆. 石油地球物理勘探, 2016(06)

- [8]海相页岩气综合物探方法研究 ——以礁石坝页岩气藏为例[D]. 孙启隆. 长江大学, 2016(12)

- [9]二次插值的时间域激电2.5维有限元数值模拟[J]. 张志勇,周峰,李泽林. 石油地球物理勘探, 2015(05)

- [10]复电阻率法（CR）在内蒙古那吉河铅锌矿探测中的应用[J]. 徐自生,张丽,唐伟,王秋璇. 矿产勘查, 2015(02)

本文来源: https://www.lw70.cn/article/bf014976840fddf911d3cfb7.html