# 华为AIP和彩铃实施方案探讨

### 一、华为AIP和彩铃实现方案探讨（论文文献综述）

陈晓东[1]（2015）在《山东电信固网智能化方案设计与实现》文中指出随着移动通信和internet技术的发展,固定电话业务正在逐步向移动业务和数据业务转变,固定电话网越来越暴露其固有的局限性。为了固网业务的可持续发展,解决现有PSTN和NGN固网网络存在的弊端和业务瓶颈,挖掘固定电话网的赢利潜力,提升网络对业务的支撑能力,为用户提供更加丰富地个性化服务和增值业务,中国电信于2003年初开始进行固网智能化的研究,并提出了固网智能化的解决方案,目前各省都在逐步完成固网智能化的改造。本文以山东电信固网智能化实施改造工作为实际背景,结合固网智能化技术和工程设计经验,对实施固网智能化的必要性和可行性进行了论证,对固网网络现状及业务进行了分析和讨论,确定了适合山东电信固网智能化的实施方案。本篇论文共分四个主要部分：第一章对固网智能化进行概述,针对固网业务发展中瓶颈,指出固网智能化可实现的业务；进而介绍山东电信固网智能化改造的背景；最后介绍固网智能化改造的目标。第二章介绍山东电信固网网络承载情况,分别介绍了智能化改造前各网元网络拓扑情况,具体包含传统固网交换（PSTN）网络、软交换网络、长途汇接局（DC1）网络、信令转接（LSTP）网络、智能网网络、IVPN网络及SHLR网络。第三章通过对山东电信固网网络改造的规模情况,通过引入SHLR对网络选路进行比较分析,确定了山东电信固网智能化改造的整体网络实现方案；随后围绕整体方案讨论各网元网络的改造方案；最后讨论网络改造后各个固网业务的实现方案。第四章根据全省各地市网络现状一致的情况,以德州电信为例,具体介绍了固网智能化改造的实施方案和实施步骤,并对业务流程了分析；最后介绍了山东电信固网智能化实施后的效益分析。

钱晋[2]（2014）在《基于物联网的IMS与现有网络融合技术研究》文中研究表明本文首先针对物联网的发展对当前网络提出了宽带化、融合化、IP化和开放性的整体要求，提出了完全符合这一网络演进趋势IMS网络在一定程度上可以满足物联网业务需求。随着未来物联网的发展及运营商IMS网络的大规模部署和商用，可以充分发挥IMS技术在网络控制和业务开放等方面的优势，实现物联网在不同网络间的无缝覆盖、无差别服务及业务连续性。接着本文综合考虑了CM-IMS是中国移动核心网的演进方向，IMS系统内的核心网元和业务平台设备的建设需要大量的投资，而中国移动现网有规模巨大的核心网及业务平台设备，其投资需要得到有效的保护这几个因素，提出IMS和现有网络融合的技术将是解决这两个问题的最佳手段。本文重点面向物联网的业务和建设需求，通过对IMS和中国移动现网各种类型设备的研究，探讨出在不同场景下两者融合的可行性和性价比，同时结合安徽、江西两省主流厂商的设备，提出现网设备和业务平台的后续改造方案和步骤，成果已经在安徽和江西两省得到应用，并取得了良好效果，不仅有利于已有设备的平滑演进和部署，还可最大限度的保护投资，降低建设成本。

邬宏[3]（2013）在《内蒙古移动彩铃系统建设方案演进及发展思路研究》文中指出随着我国国内经济不断增长和国民收入提升的影响，我国移动通信行业发展迅猛，移动通信用户发展屡创新高，用户不再满足简单的通话服务，越来越多地注重增值业务的应用，而运营商也渐渐把关注的重点移到增值业务上。2012年全国电信业务收入中，增值业务（非话音业务）收入5322.1亿元，增长16.9%，占电信业务收入比重上升至49.5%。可以看出，增值业务在通信业中占有的收入比例越来越高，已经接近一半。彩铃业务作为话音业务衍生的一项增值服务。负有增加用户ARPU值，加强用户粘度等责任，因此对该系统的研究和进一步发展在国内将具有很大的经济和社会价值。本人作为内蒙古移动彩铃业务系统的工程设计负责人，全程参与了内蒙古移动彩铃业务系统近几年的工程建设和方案研究，深切体会到增值业务需要系统地规划，不能只解决近期问题，而应该以远期规划为目标，逐步地完善系统，才能更好地保证业务的稳定发展，提升用户体验，为社会带来更多的收益。增值业务的规划相对传统通信设计行业，更偏重计算机行业，不再是简单的通信设计专业了，涉及了数据领域。本人综合考虑内蒙古移动现阶段彩铃业务的发展情况，根据用户数的预测结果，遵照中国移动通信集团及内蒙古移动公司建设思路及原则，提出未来内蒙古移动彩铃业务发展思路和方案。深入研究移动增值业务系统的规划过程，摸索从近及远，从粗到细的规划方法，在整个过程中强化自己的知识水平。规划首先需要遵照中国移动通信集团及本省的建设原则和规范，通过科学预测方法得到用户数发展预测，最后通过建设方案比选得到近期及远期规划。其中用户发展预测需要结合增值业务特点，得出规划期内用户数。参照中国移动通信集团规范及本省的建设指导意见，然后依据预测结果、现网情况综合考虑系统安全性和工程实施难度等条件选定工程建设方案。建设方案分为近期工程建设方案和远期规划方案，分别指导近期和远期系统发展。在作用户发展预测时，我们使用趋势外推法来进行预测。时间序列趋势外推法在实际通信工程设计中有以下几种常见方法：直线型、二次曲线和指数曲线三种曲线拟合方程。本文以网络运行中24个月的用户发展数据为基础，通过多种科学方法进行整理、归纳、分析、总结，综合多种预测方法并结合权值系数得到满足期末用户数据。对于负荷分担问题，技术上可以分为设备、模块、系统层面的负荷分担，本文中主要研究的是彩铃业务系统节点层面（即系统层面）的负荷分担。这不再是一种简单技术的应用，而是类似于系统的应用。IP化演进主要是依据中国移动通信集团的规范要求，研究如何让投资更有效，让系统的升级更顺畅，保证业务的连续性等问题。多集成商并存的问题，从全国各运营商现网情况来看，各种方案都有实际应用，也各有优缺点，在中国联通公司现网中，由于有C网特殊性的存在，很多省公司采用二家集成商；而在中国移动各省公司，还没有多家集成商的先例，由于方案的比较是很难量化的，所以我们从技术可行性、市场运营、网络业务安全性、数据同步、工程实施、日常维护、投资等方面综合考量了多种方案，最后得出结论，即内蒙古移动彩铃业务系统适宜采用统一集成商的彩铃业务系统。本人在用户预测的基础上，考虑内蒙古移动彩铃业务系统面对的实际问题，遵照集团和内蒙古移动的规范及建设原则，提出可行的建设方案及远期规划。

凌川[4]（2012）在《NGN和智能网的互通互融及全网智能化研究》文中研究表明对于电信运营商来说,传统电话交换网络演进到NGN是大势所趋,但是原有的网络投资不可能一下丢掉,NGN要逐步的替换原有的PSTN网络。电信运营商首先进行接入层网络设备的替换工作是较为稳妥的方案,建立一个或几个NGN端局与原有网络互通。在NGN局以PON技术新开接入网点,用软交换设备接纳用户,逐步替换PSTN交换局。之后再将汇接层交换机替换为软交换设备,最终实现软交换网络替代PSTN网络。本文主要研究电信运营商新建软交换网络,但又要保护原有的网络投资的条件下,NGN与智能网的互通互融技术。本文首先对智能网和NGN网络结构做简介,描述了济南联通当前固网智能业务的实现方式,然后根据济南联通公司在光进铜退工程中遇到的问题,提出了利用SDC设备优化智能业务的方案,并根据方案进行了SDC的割接入网工作,为大量NGN新用户提供了智能业务的新签约方式,满足了光进铜退工程的需求,济南联通的固网智能业务得以顺利的发展。最后根据网络演进目标,提出了NGN全网智能化的方案,应用于下一步济南联通的网络改造工作。

迟柏洋[5]（2012）在《移动网络彩铃平台实施方案研究》文中研究指明随着网络的不断演进,中国移动通信集团（以下简称“中国移动”）核心网已实现网络的IP化改造,彩铃平台的IP化改造也逐步提上议事日程。希望通过该论文的研究,更好的了解中国移动彩铃平台的情况,并为中国移动彩铃平台的下一步建设提供技术方案参考。本论文以中国移动山东移动为例,研究的内容为:彩铃平台的现状分析、IP化方案、容灾建设方案、彩铃平台的架构优化及2G/TD/IMS彩铃平台在省内的融合。为中国移动彩铃平台的下一步建设提供参考方案。论文对中国移动彩铃平台的现状进行充分分析,对于平台中存在的问题,给出解决方案;对于彩铃平台的IP化,给出改造方案及IP化演进的建议;对于彩铃平台的容灾方案,结合中国移动山东移动彩铃平台情况提出如何进行容灾建设;对于彩铃平台的下一步演进进行分析,做好2G/TD/IMS彩铃平台的融合的技术储备。

崔莹[6]（2011）在《H移动公司彩铃系统扩容方案的设计》文中指出彩铃业务即“主叫个性化回铃音业务”,在被叫用户开通彩铃业务时,用户定制了自己的回铃音,当主叫用户拨打其电话的时候,听到的将不再是原先的千篇一律、单调乏味的回铃音嘟嘟声,取而代之的是被叫用户定制的个性回铃音。H移动公司彩铃平台于2003年12月正式投入使用,在经历数年的迅猛发展后,彩铃的定制在广大用户群体中已近非常的普遍;经过五期对彩铃平台的扩容,彩铃系统运行的稳定性逐渐提高,故障率有逐步下降的趋势,用户的投诉率同样有所降低,但为了能适应用户连年累增的状况,对现有的彩铃平台进行扩容、优化成为了必然的趋势。本论文对H移动公司彩铃平台扩容方案进行了设计。首先从H移动公司彩铃平台的现状着手进行了分析,之后分别从彩铃平台扩容的可行性及扩容方案两方面进行了讨论与设计。扩容可行性分析是之后扩容设计的基础,通过可行性分析,利用预测模型对彩铃用户数和业务增长量进行了分析与预测。之后,本文讨论了彩铃系统扩容组网原则及建设方案,对彩铃平台扩容项目提出了两套具体的实现方案,分别给出了各方案的配置计算,并从各个角度对这两套方案进行了论证和比较,进而,给出规划扩容后的网络拓扑图。所设计的彩铃扩容方案为今后建网提供了依据,为工程设计施工提出了参考。

李芳永[7]（2009）在《固网智能化及向下一代网络演进》文中研究指明随着通信技术的发展,PSTN固定电话语音业务正在逐步向移动业务和数据业务转变,固定电话网越来越暴露其固有的局限性,固网运营商面临着经营的困境,业务增长乏力。如何解决现有PSTN网络的存在的弊端和业务瓶颈,延长PSTN的生命周期,成为当前固定通信发展所普遍关注的课题。为适这种转变,传统固定电话网必须引入新的技术进行改造、演进来适应发展的需求,固网智能化改造和下一代网络演进便是解决这些问题的根本途径。根据现有PSTN网的现状,本文提出了固网智能化改造的两种思路,即基于电路交换的固网智能化改造和基于软交换的固网智能化改造；考虑下一步的网络融合的趋势,又提出了固网智能化改造向下一代网络演进的网络改造和建设思路。本文对固网智能化改造原理、现状、各项智能业务的实现原理等进行了阐述和分析；对网络演进过程中引入的SHLR、NGN、软交换等相关技术及其原理进行了探讨和论述,通过列举实例论述了NGN和软交换技术在下一代网络NGN的固网智能化改造和网络演进过程中的应用,最后对进一步的研究方向和未来的发展进行了探讨。

炎芳[8]（2009）在《固网彩铃业务实现方案》文中指出彩铃业务也称个性化回铃音业务,旨在为用户提供丰富多样的个性化回铃音以替换普通回铃音。目前基本上有话路迂回方案和无话路迂回方案2种,郑州铁通采用汇接局/SSP集中桥接无话路迂回的方案,通过对网络的优化、改造、端局触发和集中触发相结合方式,实现为网络用户提供彩铃业务。

炎芳[9]（2008）在《郑州铁通彩铃业务实现方案》文中研究指明彩铃业务也称个性化回铃音业务,包含在用户作为被叫用户时生效和作为主叫用户时生效两种方式,旨在为用户提供丰富多样的个性化回铃音以替换普通回铃音。目前已经成为固网运营商挖掘现有网络潜力、提高收入,拉升日渐走低的ARPU值的法宝之一。彩铃业务的实现方案,目前基本上有话路迂回方案和无话路迂回方案两种,郑州铁通采用汇接局/SSP集中桥接无话路迂回的方案,通过对网络的优化、改造、端局触发和集中触发相结合方式实现了为郑州铁通全网用户提供彩铃业务的能力。

俞奇[10]（2008）在《上海铁通固话彩铃工程的研究与实现》文中研究指明彩铃业务作为新的电信增值业务,已成为各电信运营商的一个新收入增长点,此项业务率先在移动网络中得到成功应用,随即又被应用到固话网络中,中国铁通上海分公司作为一家固话运营商也适时地看到彩铃业务带来的经济收益,因此在上海铁通的固话网络中开通彩铃业务。在整个彩铃工程中,需要对彩铃业务的原理进行分析和理解,对彩铃业务在固话网络中组网方案与触发方式进行研究,充分了解有话路迂回方式与无话路迂回方式两种组网方案,以及几种彩铃触发方式。然后结合上海铁通的网络现状,确定所采用的组网方案与触发方式,即在上海铁通的公网与专网均采用无话路迂回组网方案和被叫端局彩铃触发方式。对彩铃工程中的核心设备SHLR的软硬件进行介绍,然后深入分析在交换机侧与SHLR侧两者之间的物理数据配置,包括七号链路数据、中继数据;交换机侧如何通过配置字冠数据使得本局的被叫号码可以触发SHLR和彩铃平台AIP,同时在SHLR侧也需要配置触发彩铃的业务数据,可以完成对被叫号码彩铃业务登记与查询,并在被叫号码前前插彩铃触发码发回至交换机。进一步分析所配置的硬件数据与业务数据是如何完成彩铃功能的。在交换机侧还要分析如何防止二次触发彩铃,分析了几种防止二次触发的方案,以及上海铁通采用修改被叫用户号码字段格式中的地址信息指示语来实现此功能。最后分析整个彩铃业务的呼叫流程。

### 二、华为AIP和彩铃实现方案探讨（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、华为AIP和彩铃实现方案探讨（论文提纲范文）

#### （1）山东电信固网智能化方案设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

符号说明

第一章 概述

1.1 固网智能化概述

1.2 固网智能化实施的背景

1.3 固网智能化改造的目标

1.4 论文的目的和意义

第二章 山东电信固网网络现状

2.1 PSTN网络

2.2 软交换网络现状

2.2.1 SS现状

2.2.2 TG现状

2.2.3 SG现状

2.3 长途汇接局网络现状

2.4 LSTP网络现状

2.5 智能网网络现状

2.6 SHLR网络现状

第三章 山东电信固网智能化改造方案设计

3.1 山东电信固网智能化改造规模

3.2 山东电信固网智能化网络建设方案设计

3.2.1 SHLR建设方案

3.2.2 智能网建设方案

3.2.3 PSTN端局建设方案

3.2.4 支撑系统改造

3.3 山东电信固网智能化业务流程方案设计

3.3.1 混合放号方案设计

3.3.2 预付费方案设计

3.3.3 交换机方式彩铃

3.3.4 全通达

3.3.5 VPN

第四章 山东电信固网智能化改造方案的实施

4.1 德州电信固网智能化改造后网络结构及业务需求

4.1.1 德州电信网络结构

4.1.2 德州电信话务模型

4.2 德州电信端局实施方案

4.2.1 端局开通混合放号License和交换机方式彩铃

4.2.2 端局至他局中继信令需求

4.2.3 端局开通自环中继

4.2.4 端局主要技术要求

4.2.5 端局数据配置

4.3 德州电信固网智能化实施步骤

4.3.1 数据准备

4.3.2 实施割接操作

4.4 固网智能化后固网业务变化

4.5 业务呼叫流程介绍

4.6 固网智能化改造后的效益分析

第五章 结束语

参考文献

致谢

附件

#### （2）基于物联网的IMS与现有网络融合技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 课题研究现状及意义

1.2.1 国内外研究现状

1.2.2 研究意义

1.3 研究的内容及安排

1.3.1 主要内容及安排

1.3.2 课题创新点

第二章 物联网概述

2.1 物联网技术简介

2.1.1 物联网定义

2.1.2 物联网典型特征

2.1.3 物联网体系架构

2.1.4 物联网关键技术

2.2 中国物联网发展现状

2.3 中国移动物联网现状

2.4 本章小结

第三章 IMS 系统简介

3.1 IMS 系统架构

3.2 IMS 系统网元介绍

3.3 IMS 系统业务介绍

3.4 中国移动 CM-IMS 一期工程建设情况

3.4.1 总体网络架构

3.4.2 核心网建设方案

3.4.3 业务平台建设方案

3.5 本章小结

第四章 IMS 与现有网络融合技术研究

4.1 融合需求

4.2 基于 IMS 的物联网组网方案

4.3 融合原则

4.4 融合场景

4.5 IMS 与现有网路融合方案

4.5.1 核心网元融合方案

4.5.2 业务平台融合方案

4.5.3 融合案例

4.6 融合应用效果

4.7 融合应用范围

4.8 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

致谢

参考文献

附录 1：作者在研究生期间申请专利情况

#### （3）内蒙古移动彩铃系统建设方案演进及发展思路研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 彩铃业务简介

1.1.1 定义

1.1.2 彩铃业务特点

1.1.3 彩铃业务用户范围

1.1.4 彩铃业务使用范围

1.2 彩铃业务国内外发展情况

1.3 课题的背景、意义及内容

第2章 彩铃业务技术

2.1 系统结构与组网

2.2 彩铃业务实现原理

2.2.1 技术原理

2.2.2 业务流程

2.3 彩铃业务功能

2.4 彩铃业务特征

2.4.1 功能细则

2.4.2 业务受理

2.4.3 铃音属性

第3章 内蒙古移动彩铃业务系统现状及主要发展问题

3.1 内蒙古移动彩铃业务系统概述

3.1.1 概述

3.1.2 彩铃业务系统处理能力

3.1.3 彩铃业务系统硬件现状

3.2 网络架构

3.3 主要发展问题

3.3.1 负荷分担问题

3.3.2 IP 化问题

3.3.3 引入其他集成商问题

第4章 内蒙古移动彩铃业务系统建设方案演进及发展思路研究

4.1 预测基本原理

4.1.1 预测的程序

4.1.2 预测的基本方法

4.1.3 趋势外推预测法

4.2 用户发展预测

4.2.1 用户发展现状数据

4.2.2 用户发展预测

4.2.3 权值调整

4.2.4 建设需求

4.3 负荷分担

4.3.1 现网情况

4.3.2 主要技术及实现

4.3.3 建设方案及对比

4.3.4 建设方案选择

4.4 IP 化演进

4.4.1 现网情况

4.4.2 集团规范要求

4.4.3 演进原则

4.4.4 IP 化演进思路

4.5 多集成商并存情况探讨

4.5.1 国内运营商情况

4.5.2 技术可行性及方案

4.5.3 市场运营

4.5.4 网络业务安全性

4.5.5 数据同步

4.5.6 工程实施

4.5.7 日常维护

4.5.8 投资比较

4.5.9 方案选定

4.6 本期工程建设方案

4.7 系统建设未来发展方向

4.7.1 建议

4.7.2 远期规划方案

第5章 结论

参考文献

作者简介及在学期间所取得的科研成果

致谢

#### （4）NGN和智能网的互通互融及全网智能化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 论文研究的背景

1.2 研究的意义

1.3 本人的主要工作及成果

第二章 智能网和NGN 的体系结构

2.1 智能网的体系结构

2.2 NGN 网络的体系结构

2.2.1 NGN 各网元及作用

2.2.2 软交换系统主要协议简介

2.3 为 NGN 用户提供智能业务

2.4 SDC 的概念和作用

第三章 济南联通智能业务现状分析

3.1 济南联通本地固话网络概述

3.2 济南联通固网智能网现状概述

3.3 济南联通固网智能业务实现方式

3.4 汇接局的智能业务数据登记

第四章 SDC 签约方式的智能网与 NGN 互通

4.1 SDC 引入的市场需求

4.2 SDC 应用及组网介绍

4.2.1 SDC 组网概述

4.2.2 SDC 推荐组网模式

4.2.3 SDC 引入后其他网元的配合

4.3 SDC 组网的测算工作

4.3.1 七号信令链路数量

4.3.2 自环 E1 数量

4.4 SDC 触发智能业务原理

4.5 各类智能业务 SDC 触发流程描述

4.5.1 NP 业务在 SDC 的触发流程

4.5.2 主叫签约业务的 SDC 触发流程

4.5.3 被叫签约业务的 SDC 触发流程

4.5.4 主被叫智能混合业务的 SDC 触发流程

4.5.5 管理流程接入码的 SDC 触发方式

4.6 SDC 智能业务实现及数据配置

4.6.1 SDC 上需要配置的业务数据

4.6.2 汇接局上的数据配置

4.7 SDC 的割接启用工作

4.7.1 SDC 智能业务实现思路

4.7.2 数据提取

4.7.3 数据导入

第五章 NGN 的全网智能化改造方案

5.1 背景介绍

5.2 NGN 网络的架构优势

5.3 NGN 全网智能化组网模式

5.4 NGN 和SCP 的组网数据配置

5.4.1 组网模型

5.4.2 数据配置

5.5 NGN 和SDC 的组网数据配置

5.5.1 NGN 和 SDN 的组网模型

5.5.2 数据配置

5.6 NGN 全网智能化模式下的智能业务流程

5.6.1 号码携带（NP）业务

5.6.2 彩铃业务

5.6.3 同振业务

5.7 NGN 全网智能化模式下的SCP 容灾方案

5.8 NGN 全网智能化基础数据规划

第六章 结束语

缩略语

致谢

参考文献

#### （5）移动网络彩铃平台实施方案研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

第2章 彩铃平台及业务介绍

2.1 彩铃业务

2.2 彩铃平台

2.2.1 彩铃平台组网

2.2.2 功能架构

2.3 彩铃业务呼叫流程

第3章 山东移动彩铃平台现状

3.1 平台容量

3.2 网络组织

3.3 系统结构

3.4 设备现状

3.5 容灾现状

3.6 现状分析

3.7 下一步演进需考虑的问题

第4章 彩铃平台 IP化方案

4.1 彩铃平台 IP化意义

4.2 彩铃平台 IP化组网方案

4.2.1 彩铃平台组网

4.2.2 彩铃平台站点接入方案

4.2.3 网络和路由组织

4.2.4 IP化彩铃平台站点接入原则

4.2.5 接口协议

4.2.6 站点故障保护机制

4.2.7 网管功能

第5章 山东移动彩铃平台 IP化改造分析

5.1 设备改造情况

5.2 软件改造情况

5.3 硬件改造情况

5.4 网管改造情况

5.5 处理能力影响

第6章 山东移动彩铃平台 IP化改造方案

6.1 IP化改造原则

6.2 IP化改造思路

6.3 IP化改造方案

第7章 彩铃平台容灾建设

7.1 彩铃系统容灾现状分析

7.2 彩铃系统容灾建设的意义

7.3 山东移动彩铃系统容灾建设方案

7.3.1 彩铃容灾的原则

7.3.2 彩铃容灾的建设思路

7.4 彩铃管理节点容灾方案

7.4.1 容灾管理节点建设要求

7.4.2 方案描述

7.4.3 带宽需求

7.4.4 数据层容灾

7.4.5 容灾后系统组网

7.4.6 容灾效果及切换时间

7.4.7 对其他系统的需求

7.5 彩铃呼叫节点容灾方案

7.5.1 方案描述

7.5.2 容灾效果及切换时间

7.5.3 对其他系统的需求

7.6 山东移动彩铃平台容灾实施建议

第8章 彩铃平台架构优化

8.1 彩铃平台架构现状

8.2 山东移动彩铃平台问题分析

8.2.1 架构问题

8.2.2 设备部署问题

8.2.3 其他问题

8.3 彩铃平台架构优化方案

8.3.1 架构优化方案

8.3.2 山东移动彩铃平台问题解决方案

8.3.3 彩铃平台架构优化的优点

8.4 彩铃命中率探讨

8.4.1 什么是彩铃命中率

8.4.2 彩铃命中率关键度分析

8.4.3 如何提高彩铃命中率

8.5 云计算在彩铃平台中的应用

8.5.1 云计算的应用

8.5.2 彩铃接入设备虚拟化

8.5.3 彩铃后台管理服务器虚拟化

8.6 云存储的应用探讨

8.6.1 云存储概念

8.6.2 云存储应用的意义

8.6.3 云存储应用的可行性探讨

8.6.4 云存储应用大胆设想

第9章 彩铃平台的融合演进

9.1 多媒体彩铃业务及平台

9.1.1 多媒体彩铃业务

9.1.2 TD多媒体彩铃平台

9.1.3 IMS多媒体彩铃平台

9.2 融合多媒体彩铃平台

9.2.1 平台组网及架构

9.3 现有平台的融合演进

9.3.1 融合演进的必要性

9.3.2 融合演进方案

9.3.3 现有彩铃平台需改造内容

第10章 总结

致谢

参考文献

#### （6）H移动公司彩铃系统扩容方案的设计（论文提纲范文）

内容提要

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 引言

1.2 彩铃业务的发展现状

1.3 彩铃业务的3G 前景

1.4 论文研究背景和意义

1.5 论文的主要内容及组织结构

第2章 彩铃系统介绍

2.1 彩铃系统网络结构

2.2 彩铃系统功能架构

2.3 彩铃系统接口协议

2.4 彩铃系统工作流程

2.4.1 彩铃呼叫流程图

2.4.2 彩铃管理流程图

2.5 彩铃系统的技术实现方案

2.5.1 智能网技术实现

2.5.2 被叫交换机技术实现

2.5.3 主叫交换机技术实现

2.6 本章小结

第3章 H 移动公司彩铃业务的现状分析

3.1 彩铃系统网络现状

3.2 现网彩铃系统设备情况

3.3 彩铃系统网元拓扑

3.4 彩铃系统网元配置情况

3.5 各网元资源占用情况

3.6 本章小结

第4章 H 移动公司彩铃平台扩容的可行性分析

4.1 彩铃业务预测

4.1.1 用户数现状

4.1.2 用户数预测

4.1.3 业务模型预测值

4.2 彩铃平台扩容业务可行性分析结论

4.3 本章小结

第5章 H 移动公司彩铃系统扩容组网原则及建设方案

5.1 组网原则

5.2 彩铃系统业务流程设计

5.3 彩铃业务技术实现方案

5.4 建设方案

5.4.1 建设方案

5.4.2 方案一配置计算

5.4.3 方案二配置计算

5.5 方案对比

5.6 规划扩容后拓扑图

5.7 本章小结

第6章 全文总结

6.1 主要工作与总结

6.2 下一步工作展望

参考文献

致谢

#### （7）固网智能化及向下一代网络演进（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 固网智能化核心思想

1.2 网络和业务现状

第二章 广东铁通智能网业务的发展

2.1 电话交换网现状

2.2 智能网改造

2.3 固网智能化改造试点

2.4 固网智能化提供的智能业务

第三章 固网智能化向下一代网络的演进

3.1 基于电路交换的固网智能化改造存在的缺陷

3.2 技术进步为固网智能化向下一代网络演进奠定了基础

3.3 下一代网络演进顺应网络融合的趋势

第四章 综合SHLR的引进

4.1 综合SHLR的网络功能

4.2 SHLR信令系统结构及其与网络的信令接口

4.3 综合SHLR目标定位及引入方案

4.4 综合SHLR引入后智能业务的触发和业务流程

4.5 综合SHLR引入后智能业务的实现

第五章 固网演进过程中NGN的引入

5.1 下一代网络NGN

5.2 软交换技术

5.3 软交换系统的功能、组成及应用

第六章 软交换技术在固网智能化改造和网络演进中的应用

6.1 软交换改造汇接局

6.2 软交换替代退网TDM端局交换机

6.3 软交换改造长途交换机

6.4 软交换实现集团客户解决方案——IP Centrex

6.5 软交换实现固网NGN与3G的融合

第七章 结论

参考文献

致谢

#### （8）固网彩铃业务实现方案（论文提纲范文）

1 固网彩铃业务实现方案

1.1 有话路迂回方案

1.2 无话路迂回方案

2 固网彩铃在郑州铁通的实现

2.1 业务分析

2.2 实现过程

1.固网彩铃呼叫流程。

2.NP彩铃的呼叫流程。

2.3 优化网络

3 小结

#### （10）上海铁通固话彩铃工程的研究与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 固话彩铃的基本原理

1.1 固话彩铃业务的特征

1.2 固话彩铃的业务功能

1.2.1 播放系统缺省彩铃

1.2.2 为不同的主叫播放不同的彩铃

1.2.3 为不同的群组播放不同的彩铃

1.2.4 针对不同的时段播放不同的彩铃

1.2.5 设置彩铃的播放时期

1.2.6 铃音随机轮选功能

1.2.7 彩铃业务暂停/激活功能

1.3 固网实现彩铃的难点

1.4 彩铃业务实现的关键点

1.4.1 业务注册信息记录

1.4.2 被叫用户状态判别

1.4.3 彩铃业务触发

1.4.4 彩铃播放后的话路迂回

1.5 固话彩铃组网方案

1.5.1 有话路迂回方案

1.5.2 无话路迂回方案

1.6 固话彩铃业务触发方式

1.6.1 NP 彩铃

1.6.2 特殊号段方式

1.6.3 被叫端局触发方式

1.6.4 汇接局触发彩铃方案

1.7 本章小结

第二章 上海铁通公网彩铃研究与实现

2.1 上海铁通公网概述

2.1.1 中国铁通上海分公司公网概况

2.2 中国铁通上海分公司固话彩铃组网方案

2.3 中国铁通上海分公司固话彩铃触发方案

2.4 固话彩铃硬件配置及其性能

2.4.1 SHLR 设备配置及性能

2.4.2 各单板之间信令处理流程

2.5 固话彩铃软件配置

2.5.1 业务处理模块

2.5.2 主机管理模块与系统支撑模块

2.6 固话彩铃数据配置

2.6.1 端局交换机侧数据配置

2.6.2 SHLR 侧数据配置

2.7 本章小结

第三章 上海铁通专网彩铃研究与实现

3.1 上海铁通专网概述

3.2 上海铁通专网彩铃实现方案

3.2.1 专网彩铃组网方案和触发方式

3.3 专网彩铃软硬件设置

3.3.1 32 模交换机侧

3.3.2 SHLR 侧

3.4 本章小结

第四章 全文总结

4.1 主要结论

4.2 研究展望

参考文献

符号与标记（附录1）

致谢

攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

### 四、华为AIP和彩铃实现方案探讨（论文参考文献）

- [1]山东电信固网智能化方案设计与实现[D]. 陈晓东. 山东大学, 2015(04)

- [2]基于物联网的IMS与现有网络融合技术研究[D]. 钱晋. 南京邮电大学, 2014(05)

- [3]内蒙古移动彩铃系统建设方案演进及发展思路研究[D]. 邬宏. 吉林大学, 2013(08)

- [4]NGN和智能网的互通互融及全网智能化研究[D]. 凌川. 南京邮电大学, 2012(07)

- [5]移动网络彩铃平台实施方案研究[D]. 迟柏洋. 南京邮电大学, 2012(07)

- [6]H移动公司彩铃系统扩容方案的设计[D]. 崔莹. 吉林大学, 2011(09)

- [7]固网智能化及向下一代网络演进[D]. 李芳永. 北京邮电大学, 2009(S2)

- [8]固网彩铃业务实现方案[J]. 炎芳. 铁道通信信号, 2009(04)

- [9]郑州铁通彩铃业务实现方案[A]. 炎芳. 第十届中国科协年会信息化与社会发展学术讨论会分会场论文集, 2008

- [10]上海铁通固话彩铃工程的研究与实现[D]. 俞奇. 上海交通大学, 2008(02)

本文来源: https://www.lw70.cn/article/d23da20915037d714fb8c1e3.html