# 垫圈内径检测论文摘要

##### 问：一个高压锅垫圈的内直径是24厘米，垫圈宽1.5厘米，这个垫圈的面积是多少平方厘米？

答：3.14×（24÷2+1.5）2-3.14×（24÷2）2，

=3.14×13.52-3.14×122，

=3.14×（182.25-144），

=3.14×38.25，

=120.105（平方厘米）；

- 答：这个垫圈的面积是120.105平方厘米．

##### 问：怎样检查弹簧垫圈拧紧状态是否正常

答：在锁紧垫圈的弯折处不能有裂纹或裂口。当第二次使用锁紧垫圈时，不可以再弯折以前已弯折过的垫圈边缘或叶瓣。弹簧垫圈使用前必须检查，如果发觉有裂纹，就应报废。只有不失原有弹性的弹簧垫圈才可以继续使用。可以继续使用的这种垫圈的接口开度应不小于垫圈厚度的2/3。

弹簧垫圈的内径应该和螺栓或螺柱的直径适应。在螺帽或螺栓头下面只能放一个垫圈。不可以放两个弹簧垫圈或在放一个弹簧垫圈的同时又放一个普通垫圈。当拧紧螺帽后，必须检查弹簧垫圈是否与零件和螺帽完全紧密贴合。直径在16毫米内的螺栓、螺柱，其适用的垫圈的接口开度应不大于1.5毫米，至于直径为18-24毫米的螺栓、则不大于2毫米。用防松螺帽固定螺帽时，不用放弹簧垫圈或普通垫圈。

插开口销时，要事先按螺栓或螺柱中的孔径选配开口销。插入过细的开口给不能防止螺丝连接自动松动，因为在这种情况下，开口销常被螺帽扭断。开口销的头应埋入螺帽的凹槽中，而销尾则分开，一端弯向螺栓，另一端弯向螺帽的侧面。开口销露出螺帽外端面的高度不许超过其直径的1/3。假如在开口销尾弯折处发现裂纹或裂口，这样的开口销就应报废。不得用铁丝或钉子代替开口销。

- 如同时要锁住几个螺栓头，或在某些情况下要单独锁住制动螺丝时，可以利用铁丝。铁丝应柔软而没有扭曲和裂口。铁丝应该这样绕扎，即当拧退一个螺栓时，穿过螺栓头孔的铁丝就会扯紧。

##### 问：如何测量尺寸较大的O型密封圈的内径

答：以前可能用卡尺或者影像仪检测，但是O型密封圈太软，卡尺测不准，影像仪由于需要定位，操作复杂，测量效率也不高。

现在O型密封圈生产企业都开始用闪测仪来测量尺寸了。

VX系列闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头，结合高精度图像分析算法，并融入一键闪测原理。CNC模式下，只需按下启动键，仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成，真正实现一键式快速精准测量。

- VX系列闪测仪可以批量测量O型密封圈内径、外径、线径和周长，是目前最高效的一种测量手段。

答：密封圈内径测量尺，O型橡胶圈内径检测尺

密封圈内径派尺：用于柔性材料和钢性材料的平均内径测量及精密测量O型橡胶密封圈的平均内径或外径。

应用范围：O型密封圈、真空橡胶垫圈、旋转密封件等等。

结构：密封圈派尺仅由一条弹性钢带构成，其两端分别刻有主、付尺，主尺最小分度值为0.5mm，付尺最小分度值为0.05mm。

特点（与游标卡尺相比）及使用方法：

精度高：通过圆周测量直径，因此将生产时的刻线误差缩小π倍后反映给测量结果。φ500mm以上派尺（π尺）示值精度高于同规格游标卡尺，且直径越大示值精度越高。

密封圈内径测量尺，O型橡胶圈内径检测尺测量方便：

内径测量：测量时将被测件平放在桌子上或玻璃板上，将π尺卷成小于被测圈的内径，借助于测量辅件磁柱，置于圈内，施加一定的推力，当π尺与被测件贴合，采用游标原理读数，无需换算既可直接精确地读出被测O型圈的平均内径。

外径测量：测量时将被测件平放在桌子上或玻璃板上，将π尺卷成大于被测圈的外径，当π尺与被测件贴合，采用游标原理读数，无需换算即可直接精确地读出被测O型圈的平均外径（读数值减二个尺厚）。

测量不受环境限制，携带保管方便。

测量范围大于φ3000mm特殊定制。

- 密封圈内径测量尺，O型橡胶圈内径检测尺联系人：张传学

本文来源: https://www.lw70.cn/article/e42bd28851f6dd756b5949ec.html